РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ГОРНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в приложение к решению Собрания депутатов Горненского городского поселения от 28.03.2018 №69 «Об утверждении нормативов, градостроительного проектирования муниципального образования «Горненское городское поселение» Красносулинского района Ростовской области

Принято

Собранием депутатов				                  «23»  октября   2020 года

В соответствии со ст. 29.4. Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 24 Устава муниципального образования «Горненское городское поселение», –

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛО:

1. Внести в приложение к решению Собрания депутатов Горненского городского поселения от 28.03.2018 №69 «Об утверждении нормативов, градостроительного проектирования муниципального образования «Горненское городское поселение» следующие изменения:

- Раздел 2 «Планировка жилых территорий» «Содержание» Местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Горненского городского поселение» Красносулинского района Ростовской области дополнить пунктом 2.7:

### «2.7. Велосипедные дорожки улично-дорожной сети, а также в составе рекреационной, жилой и прочих территориальных зон».

- Раздел 2 «Планировка жилых территорий» Местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Горненского городского поселение» Красносулинского района Ростовской области дополнить пунктом 2.7 следующего содержания:

## «2.7. Велосипедные дорожки улично-дорожной сети, а также в составе рекреационной, жилой и прочих территориальных зон

1. Велосипедная дорожка – специально выделенная полоса, предназначенная для движения велосипедного транспорта.

2. Возможно обустройство:

- Выделенных велодорожек в составе автомобильной дороги. На магистральных улицах регулируемого движения допускается предусматривать велосипедные дорожки, выделенные разделительными полосами. Допускается устраивать велосипедные полосы по краю улиц и дорог местного значения. Ширина полосы должна быть не менее 1,2 м при движении в направлении транспортного потока и не менее 1,5 м при встречном движении. Ширина велосипедной полосы, устраиваемой вдоль тротуара, должна быть не менее 1 м.

- Изолированных велодорожек в зонах массового отдыха и на других озеленённых территориях. Велодорожка должна быть изолирована от улиц, дорог и пешеходного движения. Такие велодорожки могут устраиваться одностороннего и двухстороннего движения при наименьшем расстоянии безопасности от края велодорожки: до проезжей части, опор, деревьев – 0,75 м; до тротуаров – 0,5 м.

- Смешанных вело-автомобильных дорог. Возможны при наличии дороги-дублёра основной дороги. При этом должны быть приняты мероприятия по снижению скорости автомобилей до 40 км/ч и успокоения движения автомобильного транспорта. Используется преимущественно для организации транзитного проезда между местами постоянного нахождения велосипедистов («точками притяжения»).

- Смешанных вело-пешеходных дорог. При ширине дороги более 3 м, выделить полосу движения велосипедов разметкой. Ширина велосипедной полосы должна быть не менее 1 м.

3. Разметка велодорожек не должна прерываться в проездах. Количество мест прерывания движения велосипедистов должно быть минимально возможным.

4. При проектировании велотранспортной инфраструктуры необходимо обеспечивать защиту от несанкционированного въезда транспортных средств на велодорожки и велополосы. Возможно применение металлических и бетонных столбиков, приподнятых «островков», позволяющих проезд только велосипедов, решёток, частично перекрывающих проезд и препятствующих проезду автотранспорта на велодорожку.

5. Наземные нерегулируемые велопешеходные переходы следует устраивать на трапециевидных искусственных неровностях согласно ГОСТ Р 52605-2006 с установкой ограждений согласно ГОСТ Р 52289-2004 за исключением нерегулируемых переходов на кольцевых пересечениях.

6. Велопарковки устраиваются возле учебных заведений, кинотеатров, магазинов площадью более 100 м2, торговых центров, обзорных площадок, музеев, пересадочных узлов, иных объектов. Рекомендуемые значения количества парковочных мест для велосипедов указаны в таблице 2.10.

#### Таблица 2.10

| Типы объектов | Число парковочных мест для велосипедов |
| --- | --- |
| Основной торговый центр | 4…6 на 100 м2 площади |
| Районный торговый центр (универмаг) | 5…7 на 100 м2 площади |
| Местный торговый центр | 6…8 на 100 м2 площади |
| Офисные учреждения | 2…4 на 100 м2 площади |
| Начальная школа | до 30 на 100 школьников |
| Средняя школа | до 50 на 100 школьников |
| Высшего образования | до 60 на 100 студентов |
| Закрытый спортивный центр | до 35 на 100 посетителей |
| Спортивная площадка с трибуной | до 20 на 100 посетителей |
| Спортивная площадка | до 20 на поле |
| Бассейн | до 15 на 100 м2 водной поверхности |
| Театр | до 20 на 100 посетителей |
| Концертный зал | до 25 на 100 посетителей |
| Кинотеатр | до 25 на 100 посетителей |
| Крупная дискотека; городская | до 25 на 100 посетителей |
| Крупная дискотека; негородская | до 5 на 100 посетителей |
| Больница | до 30 на 100 кроватей |
| Дом престарелых | до 10 на 100 кроватей |
| Места отдыха | 20…35 на 100 посетителей |
| Аттракционы/тематические парки развлечений | 10…15 на 100 посетителей |

7. Габаритные размеры велопарковки на 1 велосипед принимаются в размере не менее 1,2 м2 при длине парковочного места не менее 2 м, площадь прохода к велосипеду не менее 0,5 м2.

8. Уличные велопарковки для кратковременного хранения рекомендуется размещать на расстоянии не более 30 м от входа в учреждения, в хорошо освещенных местах с высокой интенсивностью пешеходного движения, в зоне обзора существующих камер видеонаблюдения. Велопарковки не должны препятствовать движению пешеходов и проезду спецтехники. В конструкции велопарковок рекомендуется использовать антивандальные материалы.»

## 2. Отделу строительства и архитектуры Администрации Красносулинского района обеспечить размещение местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Горненское городское поселение» Красносулинского района Ростовской области с внесенными настоящим решением изменениями на сайте Администрации Красносулинского района, а также в Федеральной государственной системе территориального планирования в 5-дневный срок с момента опубликования настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Горненского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Администрации Горненского городского поселения П.Ю.Корчагина.

# Председатель Собрания

# депутатов - Глава Горненского

# городского поселения                                                         Л. П. Деревянченко

Рабочий поселок Горный

«23» октября   2020 г.

№  126