Открытое Акционерное Общество

«Научно-исследовательский и проектный институт по разработке

генеральных планов и проектов застройки городов»

ОАО «НИИПГрадостроительства»_______________________

Заказчик: Администрация

Красносулинского района Ростовской обл.

Договор № 82 от 02.06.2008 г.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Том 2

Материалы по обоснованию проекта

Пояснительная записка

Генеральный директор,

канд.техн.наук, заслуженный строитель  РФ                                 А.Д.Лаппо

Директор по производству                                                                  Н.М.Сидоренко

Директор по научной работе

канд.географ.наук                                                                                 Э.А.Миленина

Заведующий научно-проектным отделом

канд.архитектуры                                                                                 Р.И.Хамецкий

Главный архитектор проекта

Почетный архитектор РФ					        Р.А.Мирзоев

Санкт-Петербург,

2009 г.

Генеральный план городского поселения «Горненское»

Красносулинского района Ростовской области

СОСТАВ ПРОЕКТА

А. Пояснительная записка

Том 1. Положения о территориальном планировании.

Том 2. Материалы по обоснованию проекта.

Том 3. Инженерно-технические мероприятий гражданской обороны, мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГО и ЧС).

Б. Графические материалы

- Графические материалы к тому 1.

- Графические материалы к тому 2.

- Графические материалы к тому 3.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	5

1. Краткая историческая справка и общая характеристика поселения.	6

Опорный план по состоянию на 01.01.2009 г.	6

2. Природные условия	12

2.1. Климат	12

2.2. Орография	15

2.3. Геологическое строение	15

РАЗДЕЛ 1. Современное состояние Горненского городского поселения	16

3. Характеристика современного состава и численности населения Горненского городского поселения и находящихся на его территории предприятий, учреждений и организаций	16

3.1. Состав и численность населения	16

3.2. Характеристика находящихся на территории Горненского городского поселения предприятий, учреждений и организаций	17

4.Оценка санитарно-экологического состояния окружающей среды	19

4.1.Качество атмосферного воздуха	19

4.2.Качество воды подземных вод и питьевого водоснабжения	21

4.3.Состояние почв	23

4.4.Шумовая обстановка	25

4.5.Электромагнитное воздействие	26

4.6.Радиационная обстановка	26

4.7.Зоны с особыми условиями использования территории	27

5. Границы поселения и границы земель населенных пунктов	31

РАЗДЕЛ П. Проектное решение	32

6. Система зонирования	32

6.1. Функциональное зонирование	32

6.2. Строительное зонирование	34

6.3. Регламентно-режимное зонирование	34

6.4. Зонирование территории по принципу земельной собственности	35

7. Архитектурно-планировочная структура и пространственная композиция	35

7.1. Предложения по совершенствованию архитектурно-планировочной структуры поселка. Выбор направлений территориального развития поселения	35

7.2. Население	38

7.3. Жилой фонд и расселение	39

7.4. Формирование системы культурно-бытового обслуживания	41

8. Транспортная инфраструктура	46

8.1. Внешний транспорт	47

9. Развитие системы зеленых насаждений поселения	48

10. Инженерное оборудование территории	49

10.1.Водоснабжение	50

10.2. Канализация хозяйственно-бытовая	54

10.3. Теплоснабжение	56

10.4. Газоснабжение	58

10.5. Электроснабжение	61

10.7. Средства связи	62

11. Cанитарная очистка территории	65

11.1. Сбор и удаление ТБО	66

11.2.Сбор и вывоз жидких отходов из неканализированных домовладений	67

11.3.Сбор и удаление промышленных и других специфических отходов	67

11.4.Отходы лечебно профилактических учреждений	67

12. Инженерная подготовка территории	68

13. Первая очередь строительства	76

14.Охрана окружающей среды	80

15. Проект плана реализации генерального плана Горненского городского поселения	84

16. Основные технико-экономические показатели	86

17. Проектные предложения по частичному изменению границ поселения	89

ПРИЛОЖЕНИЕ	90

- Задание на разработку генеральных планов Горненского и Углеродовскго городских поселений Красносулинского района Ростовской области.

- Приложения 3 и 4 к областному закону «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом Муниципального образования «Красносулинский район» и муниципальных образований в его составе:

- карта-схема границы муниципального образования «Горненское городское поселение»;

- описание прохождения границы муниципального образования «Горненское городское поселение»

Графические материалы к тому 2

- Ситуационный план. План современного использования территории (опорный план). Схема отображения результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства. М 1:25000.

- Генеральный план развития городского поселения. Схема планируемых границ функциональных зон. Схема транспортной и инженерной инфраструктуры. М 1:25000.

- Схема современного использования территории населенного пункта. М 1:5000.

- Схема комплексной оценки территории населенного пункта. М 1:5000.

- Генеральный план (Основной чертеж). М 1:5000.

- Схема зонирования территории населенного пункта. М 1:5000.

- Схема транспортной инфраструктуры. М 1:5000.

- Схема инженерной инфраструктуры. М 1:5000.

- Схема инженерной подготовки и благоустройства территории. М 1:5000.

# Введение

Генеральный план Горненского городского поселения Красносулинского района Ростовской области разработан на основании задания, утвержденного Главой администрации Красносулинского района В.А.Пирожниковым и согласованного зам.министра территориального развития, архитектуры и градостроительства, главным архитектором Ростовской области А.М.Бояриновым 29.02.2008 г.

Проект генерального плана поселения выполнен на топографических основах                     М 1:25000 и 1:5000. Горненское городское  поселение включает два населенных пункта – пос.Горный и поселок Лесостепь на северо-востоке поселения. Топографическая основа масштаба 1:5000 представлена только на поселок Горный. По согласованию с главным архитектором района А.С.Ревенко, учитывая малые размеры этого поселка при одноименной железнодорожной станции Лесостепь  (менее 100 чел), и простую планировочную структуру – застройка поселка представляет собой один ряд  двухквартирных домов, обращенных к проезду вдоль ж.д.станции. Северная сторона поселка примыкает к лесному массиву поселка Донлесхоз.

В связи с вышесказанным генеральный план пос. Лесостепь выполнен на чертежах М 1:25000.

Генеральный план выполнен авторским коллективом научно-планировочного и инженерно-экологического отделов в составе:

Архитектор – зав. НПО  Р.И.Хамецкий,

Главный архитектор проекта - Р.А.Мирзоев,

Архитектор - Е.А.Огородникова,

Инженера-экономиста – Н.Н.Косаревой,

Инженера по транспортной и инженерной инфраструктурам – М.М.Казакова,

Инженеров-экологов – нач.отдела В.П.Саранцевой, А.А.Стемпковской и А.Ю.Анчуковой.

Проект  выполнен и оформлен в  соответствии с Градостроительным кодексом РФ (№ 191-ФЗ), с соблюдением требований государственных стандартов, соответствующих норм и правил в области градостроительства РФ и региональных Ростовской области.

Главный архитектор проекта						Р.А.Мирзоев

# 1. Краткая историческая справка и общая характеристика поселения.

# Опорный план по состоянию на 01.01.2009 г.

Муниципальное образование «Горненское городское поселение» расположено в южной части Красносулинского района в 14  км (по автодороге) от районного центра г.Красный Сулин и в 7 км севернее г.Шахты. Горненское поселение включает два населенных пункта – поселки Горный и Лесостепь с населением (по заданию на проектирование) соответственно 2912 и 96 человек.

Возникновение и развитие поселка связано с железной дорогой Ростов-на-Дону-Воронеж-Москва, которая была построена в конце 19 века.

В 1912 г. На прямом участке железной дороги в связи со строительством ветки на шахты современного Красного Сулина было начато создание разъезда железнодорожной станции Горная, пуск которой состоялся в 1917 г. Ветка и станция были рассчитаны на доставку угля, добываемого в Сулине к железнодорожной магистрали. Позднее к южной горловине станция присоединила и ветка, обслуживающая шахты современного города Шахты. В связи со строительством станции при ней в 1914 г. был заложен поселок, положивший начало поселку Горный. Его строительство началось западнее станции, были заложены первые каменные дома и бараки для временного размещения строителей. От этого периода сохранились два здания, расположенные на Советской улице – детский сад и жилой дом. В этих местах прошла гражданская война, движение по железной дороге прерывалось.

Первая мировая война принесла разруху, которая после окончания гражданской войны сменилось постепенным оживлением и восстановлением строительства.

Сохранились данные, что в это время сюда переехало 10 семей и им были выделены земельные участки вдоль Советской улицы. К этим же годам относится и создание первой школы поселка, для которой были выделены 2 комнаты в бараке.

В годы 1-й пятилетки в поселке организуется МТС (машинотракторная станция), началось освоение земель восточнее станции. Построены: первое здание вокзала, клуб, баня на Привокзальной улице.

Во время Великой отечественной войны поселок долго находился в прифронтовой полосе, пережил более семи месяцев фашистской оккупации, унесшей жизни и причинившей  массовые разрушения.

На территории поселка по ул. Советской около железной дороги, находится братская могила, на ней в настоящее время установлен обелиск. В память о войне перед зданием администрации устроена озелененная площадь и воздвигнут памятник.

В послевоенный период поселок активно застраивался как с западной стороны железной дороги – ул. Победы, Советская, Комсомольская, так и с восточной – вокруг площадки МТС по улицам Соцтруда и Первомайской.

В 50-60-е годы, застройка поселка продолжалась.

На железнодорожной  станции строится здание пассажирского вокзала, жилые и служебные здания вдоль Привокзальной улицы.

Интенсивно застраивались улицы Соцтруда, Первомайская, Привокзальная, Южная, 3-й Пятилетки, Гагарина, Ленина и Степная.

Здания в поселке строятся в основном индивидуальные. Одноэтажные двухквартирные размещаются вдоль улиц Центральной, Мира, Молодежной и Автодорожной. Секционные дома сформировали застройку северного окончания ул. Соцтруда и пер. Школьного.

Активно возводятся общественные здания. Школьные здания размещены севернее площадки МТС: в северной части ул. Соцтруда – средняя школа, на переулке Школьном -  областное государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальный (коррекционный) детский дом для детей с отклонениями в развитии г. Красного Сулина  Ростовской области.

Административное здание размещено рядом с площадкой МТС на ул. Соцтруда.

В поселке имеется два детских дошкольных учреждения. Один детский сад на западной стороне от железнодорожной станции (в полосе отвода железной дороги). Второй, в восточной части населённого пункта, на ул. Автодорожной, в приспособленном жилом 2-х квартирном доме.

Медицинские учреждения представлены в поселке фельдшерско-акушерским пунктом, расположенном в полосе отвода железной дороги с западной стороны станции.

Почта находится рядом с железнодорожным вокзалом.

В поселке имеется 6 магазинов, два из которых расположены с западной стороны от железной дороги, четыре – с восточной: на улицах Соцтруда, Привокзальной и Первомайской.

В связи со строительством в середине 60-х годов прошлого века железнодорожной линии Горная – Усть-Донецк северо-восточнее поселка на ж.д.магистрали Ростов-Москва была построена новая железнодорожная станция Лесостепь и одноименный поселок при ней.

Поселок Лесостепь застроен одноэтажными 2-х квартирными домами вдоль платформы железной дороги, находится в полосе отвода ж.д. и не имеет удобной связи с населенным пунктом Горный. В поселке отсутствует учреждения системы обслуживания.

Магистральная железнодорожная линия Ростов-на-Дону-Москва является основной планировочной осью поселения.

От станции Горная отходят две железнодорожные линии – одна из них – на север  и затем на запад на станцию Юбилейная и территорию города Красный Сулин и Несветайской ГРЭС вторая – в южном направлении на станцию Аютинская и к б.шахте «Нежданная», где она обслуживала шахты г.Шахты на выходе со станции Горная на этой линии построена еще одна ж.д.станция.

Северная линия активно действует в связи с началом освоения первых предприятий промрайона г.Красный Сулин – нефтеперерабатывающего комбината и стекольного завода. Перспективы ее связаны с дальнейшим строительством предприятий Особой экономической зоны, что приведет к значительному увеличению ее загрузки.

Южная линия в настоящее время в связи с закрытием шахт Аютинская и Таловая мало загружена, но ее загрузка будет возрастать в связи со строительством электрометаллургического завода и предприятий технопарка, в настоящее время станция на южной ветке используется как пути отстоя.

Станция Лесостепь завершила формирование комплекса железнодорожной станции Горная, которая характеризуется как промежуточная станция Ш категории, на которой производится сортировочная работа по направлениям на ст.Юбилейная и  в г.Шахты и на Усть-Донецк (со станции Лесостепь).

Застройка поселка Горный сложилась с западной и восточной сторон станции Горная, где сформировалась центральная часть поселка.

Ее основой стали застройка пассажирской стороны станции с вокзалом, обслуживающими и служебными зданиями и площадка МТС, вокруг которой интенсивно стала складываться жилая застройка и центральная зона поселка, включающая железнодорожный вокзал, мемориал Великой Отечественной войны, здание поселковой администрации промышленная площадка МТС и впоследствии в 60-е годы школьные здания и связанные с ними жилые дома по улице Соцтруда и переулку Школьному, небольшие торговые здания на площади перед администрацией поселка.

Застройка западнее поселка граничит с сельскохозяйственными полями, в основном территория застроена индивидуальными усадебными домами, лишь на полосе отвода железной дороги имеется старое здание, реконструированное под детский сад, построен фельдшерско-акушерский пункт и имеется несколько жилых домов железнодорожников.

Севернее участка детского сада находится братское захоронение бойцов, освобождавших поселок от фашистских оккупантов, над которым установлен обелиск.

Западный участок застройки связан с центром поселка пешеходным мостом, около которого разместились два магазина.

На узкой полосе между полем и застройкой по Комсомольской улице, видимо, стихийно возникло поселковое кладбище, не удовлетворяющее санитарным нормам. Здесь же необходимо сказать, что первое (старое) кладбище поселка находилось на территории между Школьным переулком и лесным массивом, к которому примыкает застройка поселка. Его положение отмечено на старых планшетах топографической съемки и не нашло отражения на переданной институту топографической съемке масштаба 1:5000, предоставленной для выполнения задания.

Необходимо отметить еще два участка усадебной застройки, которые занимают территории между магистральной железной дорогой Ростов-Москва и отходящими от нее северной и южной ветками.

На севере это застройка вдоль улицы 3-ей пятилетки, на юге – вдоль улиц Ленина, Степной и завершением Советской улицы. Они находятся в изоляции от остальной застройки поселка, не выдерживают необходимой шумовой зоны от железной дороги. Эти участки застройки имеют усложненную автодорожную связь с основным поселком.

Автодорогой восточный и западный район связаны только через переезд через основную железнодорожную магистраль в одном уровне на южной горловине станции Горная. Учитывая большую  загрузку железной дороги, ожидание переезда занимает до 30 минут и более. Совершенствование транспортных связей является одной из планировочных проблем поселка.

Горненское городское поселение с запада, севера и юго-востока окружено сельскохозяйственными угодьями – полями, с юга (между железными дорогами) к поселку примыкают заросшие участки садов бывшего садоводческого совхоза, с северо-востока к поселку примыкает лесной массив Донлесхоза.

Земли поселения с запада, севера и северо-востока граничат с землями Пролетарского сельского поселения, с юга  и юго-востока – с землями Табунщиковского сельского поселения.

Застройка поселка Лесостепь проектировалась и строилась в связи с созданием одноименной железнодорожной станции при прокладке железнодорожной линии на Усть-Донецк. Он проектировался как служебный. Поселок представляет собой размещенную в полосе отвода железной дороги улицу, застроенную одноэтажными двухквартирными жилыми домами, в которых проживает на (01.01.2008 г.) –96 человек.

С севера к поселку примыкает лесной массив ГУ РО «Донелесхоз», используемый для отдыха населения.

В настоящее время поселок отнесен к числу сельских населенных пунктов района, административно он включен в Горненское городское поселение.

Общественных зданий за исключением железнодорожного вокзала поселок не имеет. Его население обслуживается мобильным способом – приездом автолавки, школьным автобусом и т.д.

Связь пос.Лесостепь с поселком Горный и выезд на «М-4» осуществляется по грунтовым дорогам.

Инженерное обеспечение поселения осуществляется следующим образом:

Водоснабжение от артезианских скважин в пос.Донлесхоз. Водозабор и система водоснабжения были созданы с целью водоснабжения объектов железной дороги от водозабора.  Кроме пос.Горный, снабжались  водой:

- пос. ж.д.станция Лесостепь;

- ст.Юбилейная;

- ст.Сулин;

- ст.Каменоломни;

-ст.Кундрючья.

Современная система имеет насосную станцию (построенная в 1938 г.), водопроводный резервуар (1937 г.) водонапорную   башню (1947 г.) и артскважину (1970-71 гг.) в пос.Донлесхоз.

В поселке проложена водопроводная сеть с пожарными гидрантами и водоразборными колонками на ней.

Школа, детский дом, 2-х этажные и ведомственные здания имеют вводы водопровода в дома.

В настоящее время водоснабжение подается в определенные часы.

Водоснабжение площадки СХТ – от своей артскважины.

К хозбытовой канализации подключены детский дом, школа, жилые дома по Школьному переулку,  откуда коллектор передает стоки на очистные сооружения, расположенные восточнее поселка.

Остальные здания, куда заведен водопровод, имеют локальные септики, стоки из которых отвозятся ассенизационными машинами на очистные сооружения в Красном Сулине.

Электроснабжение осуществляется от электроподстанции «Таловая»  в одноименном поселке (г.Шахты) по ВЛ 6 кВ.

Централизованным теплоснабжением обеспечивается детский дом, школа, 2-х этажные жилые дома по ул.Соцтруда и Школьному пер. от рядом расположенной котельной. От второй котельной запитано здание детского сада № 43 на Советской ул. Котельная расположена на участке детского сада.

Остальные общественные здания имеют теплоснабжение от собственных котельных в подвалах. Усадебная застройка имеет локальные источники тепла на каменном угле.

Централизованного газоснабжения поселок в настоящее время не имеет. Газоснабжение пищеприготовления принято из газовых баллонов, которые один раз в неделю привозятся в поселок.

Телефонизация поселка обеспечивается от АТС г.Красный Сулин и от сотовых телефонов.

Телевидение – от телетранслятора в г.Шахты.

Мусороудаление по звонковой системе 1 раз в неделю автомашиной от г.Красный Сулин с вывозкой  мусора на свалку города.

Ближайшими к поселку населенными пунктами являются:

- на севере в 6 км пос.Донлесхоз Пролетарского СП;

- на востоке – в 6 км с.Табунщиково – центр СП;

- на юге в 2 км – пос.Рябиновка Табунщиковского СП, далее за ним в 3 км г.Шахты;

- на юго-западе – в 4 км пос. Аютинский г.Шахты;

- на северо-запад – в 8 км г.Красный Сулин.

Дорожная сеть вблизи поселка представлена проходящей в 1-2 км западнее поселка федеральной автодорогой «М-4» Москва-Ростов являющаяся главным транспортным коллектором этого района.

С «М-4» имеется съезд на пос.Горный.

С востока от с.Табунщиково к Горному подходит грунтовая дорога. В начале 90-х годов начиналось капитальное строительство этой дороги, затем оно было отложено. Необходимость строительства этого участка дороги бесспорна – он даст прямой выход юго-восточных поселений к «М-4» и к районному центру – г.Красный Сулин.

В настоящее время на бывшей площадке МТС находится ООО «Сельхозтехника», которая занимается ремонтом топливной аппаратуры сельскохозяйственных машин, на площадке предприятия собирается немало сельскохозяйственной техники. В соответствии с СанПиН № 2.2.1/2.1./200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», «гаражи и парки по ремонту технологическому обслуживанию и хранению грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники» относятся к Ш классу санитарной опасности  и требуют санитарно-защитную зону   300 м.

Это требование в поселке не выполнено. Указанная на чертеже опорного плана санитарно-защитная зона накрывает школьное  здание, детский дом, большое число жилых зданий.

Вторым вопросом, требующим своего решения является вопрос санитарно-защитной зоны от находящегося смежно с границей земель поселка асфальтобетонного завода. В соответствии с упомянутым выше СаНПиН «производство асфальтобетона на стационарных заводах» относится ко П классу санитарной вредности и требует санитарно-защитную зону 500 м, которая накрывает не менее 25 жилых домов в северной части поселка. В генеральном плане по этому вопросу необходимо разработать предложения.

Третьим вопросом, касающимся санитарной охраны территории поселка является вопрос санитарно-защитной зоны от кладбища вдоль ул.Комсомольской. В соответствии с СанПиН сельские кладбища относятся к У классу санитарной вредности и требует санитарно-защитную зону величиной – 50 м, которая выдержана.

# 2. Природные условия

## 2.1. Климат

Климат района – континентальный с резкими колебаниями температуры воздуха по временам года. Он формируется под влиянием воздушных масс, приходящих из Арало-Каспийской провинции и под влиянием геоморфологических факторов. Донецкий кряж задерживает поступление холодного воздуха с северо-восточными ветрами и поэтому здесь значительно холоднее, чем на соседней Азово-Кубанской низменности. Особенно неблагоприятным климатическим фактором являются суховеи, дующие с юго-востока и востока, вызывающие недостаток насыщения влагой воздуха и иссушение почвы. По розе ветров преобладают ветра восточных румбов, весной их скорость может достигать                 15-20 м/сек и тогда над землей бушует пыльная буря, вызывая интенсивную эрозию (дефляцию) почвенного покрова.

Характеристика элементов климата приводится по данным метеостанции Ростов-на-Дону на основании СНиП 23-01-99 в таблицах №№ 2-1, 2-2, 2-3, 2-4.

Таблица № 2-1

Климатическая характеристика по метеостанции

Ростов-на-Дону

| №№ п/п | Параметры | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  | 1.Климатические параметры холодного периода года |  |
| 1 | Температура воздуха наиболее холодных суток, (С, обеспеченностью 0,98 0,92 | -29 -27 |
| 2 | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, (С, обеспеченностью 0,98 0,92 | -25 -22 |
| 3 | Температура воздуха, (С, обеспеченностью 0,94 | -11 |
| 4 | Абсолютная минимальная температура, (С | -33 |
| 5 | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, (С, | 6,1 |
| 6 | Продолжительность (сут.) и средняя температура воздуха ((С) периода со средней суточной температурой воздуха ( 0(С | 102 -3,6( |
|  | ( 8(С | 171 -0,6 |
|  | ( 10(С | 188 0,2 |
| 7 | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % | 85 |
| 8 | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час. наиболее холодного месяца, % | 77 |
| 9 | Количество осадков за ноябрь-март, мм | 219 |
| 10 | Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль | СВ |
| 11 | Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с | 6,5 |
| 12 | Средняя скорость ветра, м/с за период со средней суточной температурой воздуха (8(С | 4,4 |
|  | П. Климатические параметры теплого периода года |  |
| 13 | Барометрическое давление, гПа | 1005 |
| 14 | Температура воздуха, (С, обеспеченностью 0,95 0,98 | 26,1 30 |
| 15 | Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, (С | 29,1 |
| 16 | Абсолютная максимальная температура воздуха, (С | 40 |
| 17 | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, (С | 12,2 |
| 18 | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % | 58 |
| 19 | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час. наиболее теплого месяца, % | 45 |
| 20 | Количество осадков за апрель-октябрь, мм | 336 |
| 21 | Суточный максимум осадков, мм | 100 |
| 22 | Преобладающее направление ветра за июнь-август | СВ |
| 23 | Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 3,6 |

Таблица № 2-2

Средняя месячная и годовая температура воздуха, (С

| I | II | III | 1V | V | V1 | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -5,7 | -4,8 | 0,6 | 9,4 | 16,2 | 20,2 | 23,0 | 22,1 | 16,3 | 9,2 | 2,5 | -2,6 | 8,9 |

Таблица № 2-3

Средняя годовая повторяемость направлений ветра и штилей, %

| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 18 | 26 | 9 | 4 | 15 | 11 | 7 | 12 |

Таблица № 2-4

Суммарная солнечная радиация прямая и рассеянная

на горизонтальную поверхность при безоблачном небе, МДж/м2

| Месяц | Географическая широта, 48 град. с.ш. |
| --- | --- |
| Январь | 207 |
| Февраль | 324 |
| Март | 565 |
| Апрель | 702 |
| Май | 862 |
| Июнь | 881 |
| Июль | 877 |
| Август | 736 |
| Сентябрь | 589 |
| Октябрь | 406 |
| Ноябрь | 254 |
| Декабрь | 184 |

По данным метеостанции  соседнего г.Шахты среднегодовая температура воздуха составляет 9,30С. Самые теплые месяцы июнь и июль, холодные - январь и февраль. Продолжительность безморозного периода 6-7 месяцев. Средняя дата первого заморозка – 12 октября, последнего – 19 апреля.

Снежный покров не постоянен и обычно не превышает 20 см. Глубина промерзания почвы колеблется от 0,5 до 0,9 м.

Количество осадков составляет 400-450 мм в год. Около 70% осадков выпадает в теплый период года в виде ливневых дождей.

Испарение с водной поверхности достигает в районе 1400-1600 мм/год, т.е. в                      3-4 раза превышает годовую сумму осадков. По показателю температуры рассматриваемого района неблагоприятные для восполнения запасов подземных вод.

## 2.2. Орография

Горненское городское поселение  расположено  на слабо холмистом равнинном участке в пределах отрогов Донецкого Кряжа. Территория поселения имеет общий уклон поверхности с северо-запада на юго-восток,  где берет начало формирующийся на территории поселения лог, образующий временный водоток, вливающийся в правый приток реки Грушевки. В 650-800 м ниже последних домов поселка лог перекрыт земляной дамбой и образует запруду (став) с отметкой зеркала воды 157,5 м размером 300 м в длину и 100 м по основанию (площадь 1,5 га). Перепад отметок от 240 на самой высокой точки на севере до 185 м в центральной части поселка и до 134,0 м в самой низкой точке территории на днище лога. Общий  перепад участка 77 м, расстояние между верхней и нижней точками 4,0 км.

## 2.3. Геологическое строение

В тектоническом строении рассматриваемой территории участвуют комплекс магматических и метаморфических образований кристаллического фундамента, залегающего на глубинах 8-16 км, и три структурных этажа – верхнепалеозойский,  включающий в себя отложений карбона, нижнемезозойский (отложения триаса) и верхнемезозойско-кайнозойский, объединяющий образований платформенного чехла от нижнего мела до четвертичных отложений.

К верхнепалеозойскому структурному этажу относятся карбонатно-терригенные отложения карбона – мощные толщи (8-16 км) песчано-глинистых отложений с пластами угленосных и карбонатных пород (нередко залегают на незначительных глубинах – до 70 м). Именно к отложениям карбона приурочены основные полезные ископаемые этого региона – каменный уголь, известняк, песок, песчаник.

Породы нижнемезозойского структурного этажа, сформировавшиеся в триасе, на рассматриваемой территории отсутствуют, вследствие вздымания территории в более позднее время и размыва.

Верхнемезозойско-кайнозойский структурный этаж соответствует платформенному этапу развития территории. На отложениях карбона залегают красно-бурые глины неогена. К отложениям четвертичного периода относятся спорадически обводненные желто-бурые и средние лессовидные суглинки водоразделов и  склонов, эолово-деллювиальные по генезису, а так же аллювиальные отложения (приуроченные  к выходам на поверхность пород карбона) и аллювиально-деллювиальные отложений в долинах рек и крупных балках, погребенные почвы. Лессовидные суглинки, как полезные ископаемые, пригодны в качестве сырья для производства кирпича и черепицы.

Строительство фундаментов зданий и прокладка инженерных сетей осуществляется на лессовидных суглинках – грунтах, характеризующихся повышенной степенью деформации и просадочностью, степень которых определяется в результате инженерно-геологических изысканий.

# РАЗДЕЛ 1. Современное состояние Горненского городского поселения

# 3. Характеристика современного состава и численности населения Горненского городского поселения и находящихся на его территории предприятий, учреждений и организаций

## 3.1. Состав и численность населения

Численность населения Горненского городского поселения имеет тенденцию к стабилизации.

Численность населения городского поселения Горный по данным Ростовстата составила:

на 01.01.2006 г. – 2,7 тыс.чел.

на 01.01.2007 г. – 2,7 тыс.чел.

на 01.01.2008 г. – 2,8 тыс.чел.

Распределение населения Красносулинского района по данным Ростовстата по отдельным возрастным группам приведено ниже в таблице № 3-1.

Распределение населения Красносулинского района по возрастным группам

Таблица № 3-1

| Возрастные группы | 2006 г. | 2007 г. |
| --- | --- | --- |
| Все население: | 100 | 100 |
| в т.ч. |  |  |
| 0-4 | 4,3 | 4,4 |
| 5-9 | 4,4 | 4,5 |
| 10-14 | 5,6 | 5,5 |
| 15-19 | 7,5 | 7,2 |
| 20-54 | 50,6 | 51,0 |
| 55-59 | 5,7 | 5,8 |
| 60-69 | 11,1 | 10,9 |
| 70 лет и старше | 10,8 | 10,7 |
| Из общей численности населения в возрасте: |  |  |
| - моложе трудоспособного | 15,6 | 15,5 |
| - в трудоспособном | 59,5 | 59,8 |
| - старше трудоспособного | 24,9 | 24,7 |

На 01.01.2008 г. население городского поселения Горное вместе с  поселком Лесостепь имеет следующую возрастную структуру:

- моложе трудоспособного возраста – 15,5%;

- трудоспособное население – 59,8%;

- старше трудоспособного возраста – 24,7%.

Генеральным планом предлагается расчетную численность населения сохранить на современном уровне и рассчитывать ее на 1 очередь строительства и на расчетный срок в количестве 3,0 тыс.чел.

## 3.2. Характеристика находящихся на территории Горненского городского поселения предприятий, учреждений и организаций

В настоящее время в поселке Горный имеется весьма ограниченное число предприятий, учреждений и организаций с небольшим количеством рабочих мест.

Ниже в таблице № 3-2 приведен перечень находящихся на территории поселка Горный предприятий и организаций по состоянию на конец 2008 г.

Перечень предприятий, учреждений, организаций, находящихся на территории

Горненского городского поселения

Таблица № 3-2

| №№ пп | Наименование | Адрес | Кол-во | Вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Сельхозтехника» | п.Горный | 12 | Ремонт топливной аппаратуры |
| 2 | ООО «Лазоревая степь» | п.Горный | 9 | Сельхозработы |
| 3 | МОУ СОШ № 22 | п.Горный ул.Соцтруда,1 | 41 | Образовательная деятельность |
| 4 | МДОУ № 13 «Аленушка» | п.Горный, ул.Первомайская,,30 | 11 | Образовательная деятельность |
| 5 | МДОУ № 43 «Солнышко» | п.Горный, ул.Советская, 68 | 22 | Образовательная деятельность |
| 6 | Красносулинский детский дом | п.Горный, пер.Школьный,4 | 77 | Образовательная деятельность |
| 7 | ПБОЮЛ Аленина маг. «Ветерок» | п.Горный, ул.Соцтруда, | 5 | Торговля |
| 8 | Станция Горная | п.Горный, ул.Привокзальная | 35 | Обслуживание ж.д.транспорта |
| 9 | Отделение связи | П.Горный, Привокзальная | 10 | Почтовые услуги |
| 10 | ПБОЮЛ Черевкова Л.С. «От Ларисы» |  | 11 | Торговая деятельность |
| 11 | ПБОЮЛ Абасян В.П. | п.Горный, ул.Первомайская, 28 | 2 | «-« |
| 12 | ПБОЛ Аленива «1000 мелочей» | п.Горный, ул.Соцтруда | 2 | «-« |
| 13 | ПБОЮЛ Бархаян «Незабудка» | п.Горный, ул.Советская | 2 | «-« |
| 14 | ПБОЮЛ Абасян О.П. магазин | п.Горный, ул.Советская, 110 | 2 | «-« |
| 15 | Администрация Горненского городского поселения | п.Горный, ул.Соцтруда, 1а | 15 | Местное управление |
| 16 | «ФАП» Горненского городского поселения» | п.Горный, ул.Советская, д.121а | 3 | Мед.учреждение |
|  | ИТОГО: |  | 259 |  |

Группа предприятий представлена ООО «Сельхозтехника», ООО «Лазаревая степь» и станцией Горная СКЖД – всего 56 р.мест.

Самым крупным учреждением в поселке является Красносулинский детский дом областного управления образования – 77 р.мест.

Вместе они составляют группу предприятий, не входящую в число обслуживающих учреждений поселка, всего – 133 р.места.

Остальные предприятия, учреждения и организации относятся к обслуживающей население группе работников – всего  126 р.мест.

Общая сумма рабочих мест – 259.

При трудоспособном населении, насчитывающем около 1700 чел. Имеющиеся рабочие места занимает лишь 15% населения поселка.

Поселок находится вблизи крупных городов  - Шахты, Красный Сулин и Новошахтинск, где, видимо, находят работу значительная часть населения поселка.

Часть населения занята работой на приусадебных участках.

По данным районного центра занятости в пос.Горном зарегистрировались в качестве безработных 27 человек.

Необходимо также обратить внимание на недостаточную численность работников сферы обслуживания. Современный опыт численности обслуживающего населения в городах и других поселениях показывает, что для ориентации полноценной системы обслуживания необходимо занятие в этой отрасли 16-20% рабочих мест, не говоря о зарубежном опыте, где доля отрасли достигает 30% и более.

# 4.Оценка санитарно-экологического состояния окружающей среды

## 4.1.Качество атмосферного воздуха

Загрязнение атмосферного воздуха формируется под влиянием природно-климатических условий, объема и химического состава выбросов загрязняющих веществ.

Метеорологические условия оказывают существенное влияние на перенос и рассеивание вредных примесей, поступающих в атмосферу. Наибольшее влияние на рассеивание примесей в атмосфере оказывает режим ветра и температуры, в особенности ее стратификация. Связь между уровнем загрязнения и метеоусловиями очень сложная, поэтому для характеристики рассеивающей способности атмосферы проектируемой территории используются комплексный показатель - потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА), учитывающий средние условия вертикального перемешивания примесей над довольно большими районами по данным о повторяемости, мощности и интенсивности температурных инверсий и режим ветра, застои воздуха, высота слоя перемешивания, турбулентный обмен, туманы  связанные с локальными факторами.

Загрязнение атмосферного воздуха формируется под влиянием природно-климатических условий, объема и химического состава выбросов загрязняющих веществ.

В соответствии с СанПиН 2.1.6.1032-01«Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест», по средним значениям метеопараметров территория городского поселения Горный относится к зоне с повышенным потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА). Здесь имеют место: приземные инверсии с различной интенсивностью, застой атмосферного воздуха и непродолжительные туманы.

Средние годовые климатические параметры характерные для зоны с умеренным ПЗА представлены в таблица 4-1.

Аэроклиматические характеристики воздушного бассейна

Таблица № 4-1

| Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя |
| --- | --- | --- |
| Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) |  |  |
| - приземные инверсии: |  | 30-45 0,3-0,6 2-6 20-40 8-18 |
| повторяемость | % |  |
| мощность инверсионного слоя | км |  |
| интенсивность инверсионного слоя | оС |  |
| повторяемость скоростей ветра 0-1м/с | % |  |
| повторяемость непрерывно подряд дней застоя воздуха | дней |  |
| высота слоя перемещения | км | 0,7-1,0 |
| продолжительность тумана | ч | 79 |

Посты Росгидромета на территории Горненского городского поселения отсутствуют. Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории поселения не проводятся. В связи с этим оценка состояния атмосферного воздуха может быть выполнена только на основании косвенных факторов.

Территория Горненского городского поселения находится в зоне влияния двух крупных городов г. Красный Сулин и г. Шахты, которые являются крупнейшими загрязнителями атмосферного воздуха в Ростовской области. Ветры южного (г.Шахты) и северо-восточного (г. Красный Сулин) направления могут ухудшить санитарное состояние атмосферного воздуха в населенном пункте из-за переноса загрязненных воздушных масс от ближайших городов. Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников г. Красный Сулин и г. Шахты в динамике за период 2002 по 2007 г. представлен в таблице № 4.2

Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

от стационарных источников

Таблица № 4-2

|  | Объем выбросов, тыс.тонн |
| --- | --- |
|  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| г. Красный Сулин | 8,581 | 8,312 | 8,807 | 9,011 | 9,461 |  |
| г. Шахты | 3,813 | 3,913 | 2,886 | 2,900 | 3,388 | 3,367 |

Отрицательным фактором пространственного расположения п.г.т. Горный является преобладание восточных и северо-восточных ветров на проектируемой местности.

Основными источниками загрязнения атмосферы в поселении являются железнодорожный транспортный узел (железная дорога Ростов-на-Дону - Москва пересекает весь населенный пункт с севера на юг), асфальтобетонный завод, автомобильный транспорт и печное отопление (преобладающим топливом является уголь).

Основные загрязняющие вещества поступают в атмосферный воздух от ООО «Асфальтобетонный завод», расположенный к северо-западу от застройки поселения. Завод выбрасывает в атмосферу 22 наименования загрязняющих веществ, аварийные залповые выбросы технологией производства не предусмотрены. Существует 3-х ступенчатая система очистки выбросов. Для предприятия в 2006 году разработан и имеет положительное санитарно-эпидемиологическое заключение, проект обоснования санитарно-защитной зоны.

Выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников (автотранспорта) в среднем по России, составляют около 70% от общего объёма выбросов. В течение длительного времени сохраняется тенденция роста автотранспортных средств, следствием чего является рост выбросов загрязняющих веществ с отработавшими газами. Приоритетным загрязняющим веществом от автотранспорта, является оксид углерода, его удельный вес в общем выбросе составляет 64 %. Наряду с вышеперечисленными веществами в атмосферный воздух выбрасывается так же оксиды азота и серы, токсичные соединения (бензапирен) и др. Поскольку автомобиль является низким источником, то выбросы загрязняющих веществ производятся на уровне дыхания человека, что способствует быстрому проникновению их в органы дыхания и усугубляет тем самым вредное воздействие на человека.

В связи с особенностями природно-климатическими условий, которые характеризуются засушливым летом, в теплый период года остро стоит проблема запыления жилой застройки.

## 4.2.Качество воды подземных вод и питьевого водоснабжения

Одним из важных факторов охраны здоровья населения является доброкачественная питьевая вода. Качество воды, подаваемой системой водоснабжения, должно соответствовать СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства. В соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» за качеством питьевой воды должен осуществляться государственный санитарно-эпидемиологический надзор и производственный контроль.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Горненского городского поселения являются подземные воды. Забор воды осуществляется из скважины ГУ РО «Донлесхоз» и частично используется привозная вода, которая не гарантирует эпидемиологическую безопасность.

Высокая степень изношенности водопроводных сетей, их низкая санитарная надежность, несвоевременное устранение аварий на водопроводных сетях приводят к вторичному загрязнению питьевой воды.

По данным ООО «Водоканал» (протокол лабораторных исследований №361 от 3 апреля 2008 года) ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области в г. Каменск-Шахтинском» в марте 2008 года проводил лабораторные исследования качества водопроводной воды источника водоснабжения п. Горный – резервуара для запаса воды из каптажных колодцев по микробиологическим и физико-химическим показателям (таблицы №№ 4.3. и 4.4).

Таблица № 4-3

Микробиологический анализ воды

| Определяемые показатели | Результаты исследований, единицы измерения | Величина допустимого уровня, единицы измерения | НД на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- |
| ОМЧ | 24 КОЕ в 1 мл | Не ( 50 КОЕ в 1 мл | МУК МЗ РФ 4.2.1018-01 |
| ОКБ | Не обнаружено в 100 мл | Отсутствует | МУК МЗ РФ 4.2.1018-01 |
| ТКБ | Не обнаружено в 100 мл | Отсутствует | МУК МЗ РФ 4.2.1018-01 |
| Колифаги | Не обнаружено в 100 мл | Отсутствует | МУК МЗ РФ 4.2.1018-01 |

Результаты исследований свидетельствуют о том, что водопроводная вода по микробиологическим показателям отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.10.74-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству питьевой воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества».

Таблица № 4-4

Физико-химические исследования воды

| № п/п | Определяемые показатели | Результат исследования, погрешность | ПДК | НД на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Запах 200С | 0/0 баллов | не более 2 баллов | ГОСТ 3351-74 |
| 2 | Запах 600С | 0/0 баллов | не более 2 баллов | ГОСТ 3351-74 |
| 3 | Привкус 200С | 1 балл | не более 2 баллов | ГОСТ 3351-74 |
| 4 | Цветность | 6,0±3,0 град | При t воды не более 200С | ГОСТ 3351-74 |
| 5 | Мутность | 0,15±0,01 мг/дм3 | не более 1,5 мг/дм3 | ГОСТ 3351-74 |
| 6 | рН | 7,3±0,1 ед. рН | в пределах 6-9 ед. рН | ПНДФ 14.1:2:3:4:121-97 |
| 7 | Окисляемость перманганатная | 1,38±0,69 мг/дм3 | не более 5,0 мг/дм3 | ПНДФ 14.1:2:4:154-99 |
| 8 | Нитраты | 36,8±5,5 мг/дм3 | не более 45,0 мг/дм3 | ГОСТ 18826-73 |
| 9 | Аммиак | менее 0,1 мг/дм3 | не более 2,0 мг/дм3 | ГОСТ 4192-82 |
| 10 | Нитриты | менее 0,003 мг/дм3 | не более 3,0 мг/дм3 | ГОСТ 4192-82 |
| 11 | Общая жесткость | 23,5±0,3 Ж град. | не более 7,0 Ж град. | ГОСТ Р52407-05 |
| 12 | Хлориды | 94,0±1,4 мг/дм3 | не более 350,0 мг/дм3 | ГОСТ 4245-72 |
| 13 | Сухой остаток | 2382±33,3 мг/дм3 | не более 1000 мг/дм3 | ГОСТ 18164-72 |
| 14 | Сульфаты | 1214,0±182,2 мг/дм3 | не более 500 мг/дм3 | ГОСТ 4392-82 |
| 15 | Железо | менее 0,1 мг/дм3 | не более 0,3 мг/дм3 | ГОСТ 4389-72 |
| 16 | Медь | 0,007±0,003 мг/дм3 | не более 1,0 мг/дм3 | ПНДФ 14.1:2:4.139-98 |
| 17 | Цинк | 0,008±0,003 мг/дм3 | не более 5,0 мг/дм3 | ПНДФ 14.1:2:4.139-98 |
| 18 | Кадмий | менее 0,0001 мг/дм3 | не более 0,001 мг/дм3 | ГОСТ Р 51309-99 |
| 19 | Свинец | менее 0,001 мг/дм3 | не более 0,03 мг/дм3 | ГОСТ Р 51309-99 |
| 20 | Фенольный индекс | менее 0,005 мг/дм3 | не более 1,5 мг/дм3 | МУК 4.1.069-96 |
| 21 | Алюминий | 0,015±0,001 мг/дм3 | не более 0,5 мг/дм3 | ГОСТ 18165-89 |
| 22 | Марганец | 0,010±0,005 мг/дм3 | не более 0,1 мг/дм3 | ПНДФ 14.1:2:4.139-98 |
| 23 | Бор | менее 0,05 мг/дм3 | не более 0,5 мг/дм3 | ПНДФ 14.1:2:4.36-95 |
| 24 | Мышьяк | менее 0,005 мг/дм3 | не более 0,05 мг/дм3 | ГОСТ Р 51309-99 |
| 25 | Кобальт | 0,017±0,007 мг/дм3 | не более 0,1 мг/дм3 | ПНДФ 14.1:2:4.139-98 |
| 26 | Никель | 0,033±0,011 мг/дм3 | не более 0,1 мг/дм3 | ПНДФ 14.1:2:4.139-98 |
| 27 | Стронций | 0,97±0,19 мг/дм3 | не более 7,0 мг/дм3 | ГОСТ 23950-88 |
| 28 | Ртуть | менее 0,0001 мг/дм3 | не более 0,0005 мг/дм3 | ГОСТ Р 51212-98 |
| 29 | Нефтепродукты | менее 0,005 мг/дм3 | не более 0,1 мг/дм3 | МУК 4.1.068-96 |
| 30 | Линдан | менее 0,0001 мг/дм3 | не более 0,002 мг/дм3 | ГОСТ Р 51209-98 |
| 31 | Сумм. альфа активность | 0±0,045 Бк/л | 0,1 Бк/л | МИ активности, в излучающих радионуклидах в счетных образцах на приборе «Прогресс» |
| 32 | Сумм. бетта активность | 0,27±0,52 Бк/л | 1,0 Бк/л | МИ активности, в излучающих радионуклидах в счетных образцах на приборе «Прогресс» |

Проба воды по жесткости, сухому остатку, сульфатам не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству питьевой воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества».

## 4.3.Состояние почв

В антропогенном ландшафте почва наиболее подвержена загрязнению. Загрязнение подстилающей поверхности почв на территории населенного пункта происходит по трем направлениям: атмосферных выпадений, разлива жидких и накопления твердых загрязнителей, причем, первыми формируются повышенные и умеренные фоновые концентрации, а вторыми и третьим - высокие и опасные. Почва отражает кумулятивный эффект многолетнего воздействия на территорию. Необходимо отметить низкую самоочищающую способность почвенного покрова территории практически ко всем видам техногенного загрязнения и слабую устойчивость к механическому воздействию, что подтверждается высоким уровнем загрязнения сопредельных сред поверхностных и подземных вод, сильной нарушенностью растительного покрова.

Основным источником загрязнения почв тяжелыми металлами и углеводородами служит автомобильный транспорт, частично железнодорожный (т.к. в основном используются электровозы) и промпредприятия. Загрязняющие вещества (тяжелые металлы - свинец, марганец, цинк, бенз(а)пирен, углеводороды и др.) поступают в почву опосредовано, через загрязнение воздушного бассейна. В отличие от других веществ техногенного происхождения токсичные и канцерогенные вещества (ртуть, свинец, кадмий и др.) относятся к стойким загрязнителям, процессы самоочищения среды от которых принципиально невозможны. Зоны наибольшего потенциального химического загрязнения почв расположены вдоль автодорог.

К природным отнесен ряд аномалий, расположенных вне городских агломераций и пространственно совпадающих с региональными металлотектами — зонами глубинных разломов и поперечных поднятий. Наиболее крупная аномальная зона расположена южнее г. Шахты, протягивающаяся к юго-востоку, вдоль Персиановского разлома. Аномальные зоны связаны, по-видимому, с миграцией элементов вдоль зон разломов, источником металлов могут служить коренные метосоматически измененные породы карбона.

Техногенные аномалии пространственно приурочены к основным промышленным центрам территории — городам Шахты, Красный Сулин.

Вокруг г. Шахты сформирована крупная комплексная литохимическая аномалия свинца, цинка, ртути и меди с содержаниями от 8 до 16 ПДК, а по ртути свыше 16 ПДК. В ее контуре в отдельных точках обнаружены повышенные содержания в почвах хрома, никеля, марганца.

Целая группа техногенных аномалий выявлена в г. Красный Сулин и его окрестностях, где широко развиты повышенные концентрации ртути, свинца, меди, ванадия, никеля, марганца, хрома, молибдена. Содержания элементов, как правило, не превышают 8 ПДК. В отдельных точках отмечается повышение уровней содержания меди (до 16 ПДК), свинца (до 16 ПДК).

Непосредственное загрязнение почв, вследствие разлива нефтепродуктов происходит вдоль транспортных магистралей от автотранспорта, на территории промпредприятий, автостоянках и объектах автосервиса.

Источником антропогенного загрязнения почвенного покрова являются отходы производства и потребления. На имеющихся несанкционированных свалках высока вероятность заражения почвы высокотоксичными веществами.

Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» содержание потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, биологических и микробиологических организмов в почвах на разной глубине, а также уровень радиационного фона не должны превышать предельно допустимые концентрации (уровни), установленные санитарными правилами и гигиеническими нормативами в почвах городских и сельских поселений и сельскохозяйственных угодий.

## 4.4.Шумовая обстановка

Шумовое загрязнение - фактор загрязнения городской среды, оказывающий неблагоприятное воздействия на здоровье населения. Акустический шум образуется за счет автомагистралей, улиц с интенсивным движением, железнодорожных путей.

Допустимые уровни шума для различных типов городских территорий определены в нормативных документах (СНиП 23-03-2003 "Защита от шума", "Руководства по учету в проектах планировки и застройки городов требований снижения шума", ЦНИИП градостроительства, 1984 г., СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»). Нормы допустимого уровня звука для жилого района составляют 60 и 50 дБа для дневного и ночного времени, для внутриквартальных территорий жилой застройки - 55 и 45 дБа соответственно.

По данным филиалов ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» на автомагистралях с интенсивным движением автотранспорта уровни звукового давления на территории жилой застройки превышают гигиенические Автомагистраль М-4 «Дон» Ростов-Москва находится на значительном удалении от жилой застройки п.г.т. Горный и не может оказывать влияния на население по фактору акустического дискомфорта.

В зону шумового дискомфорта от железнодорожного транспорта попадает часть жилой застройки п.г.т. Горный.

Интенсивность потока транспортных средств основных городских автодорог, проходящих в непосредственной близости в жилых районах, незначительна и не оказывает негативное влияние по акустике.

Факторы понижения уровней шума: озеленение, ширина улиц, наличие незастроенных пространств. Существенно снижает шумовое воздействие озеленение придомовых территорий и индивидуальных приусадебных участков.

Дискомфортный уровень шума в некоторых точках имеет локальный  кратковременный характер и связан с наложением шумов от производственно-складских и ремонтно-технических предприятий, железнодорожного и автотранспорта и т.п. За пределами этих участков уровень шума существенно ниже допустимого уровня.

## 4.5.Электромагнитное воздействие

Наиболее значимыми источниками электромагнитного загрязнения антропогенной природы являются радиотелевизионные и радиолокационные станции, а также базовые станции сотовой радиотелефонной связи и линии электропередач (ЛЭП) свыше 300 кВ.

Линии электропередач свыше 300 кВ, для которых в соответствии с п. 6.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) устанавливаются СЗЗ, проходят вне жилой застройки.

Линии электропередач (свыше 300 кВт) не проходят по территории жилой застройки.

На территории г.п. Горный сосредоточено три  передающих радиотехнических объекта (ПРТО).

Установление размера санитарно-защитных зон в местах размещения передающих радиотехнических объектов проводится в соответствии с действующими санитарными правилами  и нормами по электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона (СанПиН 2.2.4/21.8.05 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических устройств») и методиками расчета интенсивности электромагнитного излучения радиочастот только по согласованию с органами Роспотребнадзора. Для существующих ПРТО организация СЗЗ не требуется и  установлены только зоны ограничения застройки (ЗОЗ).

## 4.6.Радиационная обстановка

В Ростовской области действует стратегия радиационной защиты населения, особенность которой заключается в том, что требования обеспечения радиационной безопасности распространяются на все источники ионизирующего излучения - техногенные и природные.

По данным радиационно-гигиенической паспортизации основными дозообразующими факторами являются природные источники ионизирующего излучения (≈85%) и медицинское облучение (≈16%). Вклад других видов облучения в частности профессиональное использование источников ионизирующего излучения и глобальные выпадения, обусловленные прошлыми радиационными авариями, составляет менее 1%.

Уровень гамма-фона на территории Ростовской области определяется природными источниками ионизирующего излучения и составляет 0,10-0,14 мкЗв/час и не превышает значений многолетних наблюдений.

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» и его филиалы осуществляют ежедневный мониторинг за уровнем естественного гамма-фона на всей территории области, для этого оборудованы автоматизированные рабочие места и разработано программное обеспечение.

При проектировании, отводе участка под строительство, строительстве, вводе в эксплуатацию жилых и производственных помещений необходимо обеспечить выполнение требований Федерального Закона «О радиационной безопасности населения» №3- ФЗ от 09.01.1996г. в части ограничения облучения населения природными источниками ионизирующего излучения.

## 4.7.Зоны с особыми условиями использования территории

На рассматриваемой территории к законодательно установленным зонам с особыми условиями использования территории относятся:

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

- санитарно-защитные зоны (СЗЗ) предприятий;

- санитарно-защитные зоны и охранные зоны объектов инженерно-транспортной инфраструктуры;

- СЗЗ санитарно-технических объектов (кладбища,  канализационные очистные сооружения);

- зоны охраны источников нецентрализованного водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

На территории Горненского городского поселения выявлен только один объект поверхностных вод для которого необходимо устанавливать водоохранную зону и прибрежную защитную полосу – балка Большая Журавка. В соответствии с ст.65 Водного кодекса РФ (№74-ФЗ от 03.06.2006г) ширина водоохранной зоны (ВЗ) устанавливается 50 метров и совпадает с прибрежной защитной полосой (ПЗП). Регламенты использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос принимаются в соответствии с Водным кодексом ст. 65. Водоохранная зона балки Большая Журавка попадает в санитарно-защитную зону очистных сооружений канализации (поля фильтрации).

В границах поселения не имеется источников питьевого водоснабжения (артскважин) с зонами санитарной охраны, отсутствуют особо охраняемые природные и объекты культурного наследия.

С севера и северо-востока  к границам городского поселения Горный примыкает обширный лесной массив ГУ РО «Донлесхоз», территория которого используются для научно-исследовательской, образовательной деятельности и в рекреационных целях. С севера и северо-востока  к границам городского поселения Горный примыкает обширный лесной массив ГУ РО «Донлесхоз».

По целевому значению леса ГУ РО «Донлесхоз» относятся к защитным лесам, подлежащим к освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных функций. Леса, находящиеся в подчинении ГУ РО «Донлесхоз» используются для научно-исследовательской и образовательной деятельности. Использование защитных лесов в соответствии с целевым назначением и выполняемыми ими полезными функциями  не приведет к ухудшению их санитарного состояния и снижению их природоохранных функций. В соответствии с приказом МПР России от 28.03.2007 № 68 «Об утверждении перечня лесорастительных зон и лесных районов Российской Федерации», леса Ростовской области и относятся к степной зоне, району степей европейской части Российской Федерации. Породный состав и строение насаждений обеспечивают максимальную степень природоформирующих, природоохранных, защитных и других полезных свойств леса. В соответствии с этими требованиями и лесорастительными условиями целевыми породами в лесах «Донлесхоза» являются: дуб, сосна, акация белая, ольха черная, тополь и ива древовидная. В защитных лесах целевые породы дополняются видами березой, кленом, ясенем и орехоплодовыми, гибридными тополями. На территории «Донлесхоза» имеется 2 питомника, один из них декоративный. На перспективу лесные территории ГУ РО «Донлесхоз» могут быть отнесены к особо охраняемым природным территориям (ООПТ) с установлением  режима особой охраны.

Оздоровительный эффект от близости поселения к полноценному лесному массиву и возможность использования этой территории в рекреационных целях являются  положительными факторами для населения.

Санитарно-защитные зоны предприятий

Вокруг площадок промышленных, сельскохозяйственных, коммунально-складских предприятий, санитарно-технических сооружений, объектов транспортной инфраструктуры, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается санитарно-защитная зона (СЗЗ) - территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами (п. 2.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», новая редакция). Режим использования территории санитарно-защитной зоны приведен в таблице № 4.5.

Режим использования территории санитарно-защитной зоны

Таблице №4-5.

| Не допускается | Допускается |
| --- | --- |
| размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции | здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей. |

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны.

Размер санитарно-защитной зоны по классификации должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений. Санитарно-защитные зоны промышленных и коммунально-складских предприятий представлены в таблице 4-6.

Санитарно-защитные зоны промышленных и

коммунально-складских предприятий

Таблице 4-6

| № | Функциональные зоны, объекты их классификация | Специализация | класс | Размер СЗЗ, м | Фактическое соблюдение размеров СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Асфальтобетонный завод | Производство асфальта | II | 500 | не выдержана |
| 2 | ООО «Сельхозтехника» | Ремонт сельско-хозяйственной техники и автотранспорта | III | 300 | не выдержана |

В границы СЗЗ ООО «Сельхозтехника» попадают жилые дома, спортплощадка, в санитарно-защитную зону асфальтобетонного завода попадают усадебные жилые дома.

Санитарно-защитные зоны санитарно-технических сооружений

К санитарно-технические сооружениям относятся сельские кладбища, канализационные очистные сооружения.

Санитарно-защитные зоны от существующего сельского кладбища и от закрытого кладбища составляет 50 м (п.7.1.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). Санитарно-защитная зона существующего кладбища выдержана, а в СЗЗ закрытого кладбища расположены жилые дома.

Величина санитарно-защитной зоны очистных сооружений естественной биологической очистки (полей фильтрации) составляет 200 м (п. 7.1.13. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Санитарно-защитные зоны объектов транспортной инфраструктуры

Объектами транспортной инфраструктуры, расположенных на территории поселения и осуществляющих негативное воздействие на окружающую среду являются автомобильные и железнодорожные пути, для которых необходимо создание и обустройство санитарно-защитных зон.

Санитарно-защитная зона вдоль железной дороги Ростов-на-Дону – Москва принимается шириной 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути (п. 6.8 СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений). СЗЗ не выдержана, в санитарно-защитную зону попадают жилые дома по ул. Привокзальная и ул. Советская, детское дошкольное учреждение № 43 «Солнышко» и жилые дома пос. Лесостепь.

Санитарно-защитная зона вдоль автодороги федерального значения М-4 «Дон» составляет 100 м в соответствии с СНиП 2.07.01-89*.

Зоны охраны источников нецентрализованного водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Согласно СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» в радиусе ближе 20 м от колодца не допускается мытье автомашин, водопой животных, стирка и полоскание белья, а также осуществление других видов деятельности, способствующих загрязнению воды.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

-при наличии грунтовых вод (территория характеризуется наличием грунтовых вод) - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов. В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с  территориальными отделами Роспотребзадзора

# 5. Границы поселения и границы земель населенных пунктов

В настоящее время в границах  Горненского городского поселения включено 372,9 га. Границы поселения утверждены областным законом от 24.12.2004 № 232/36 «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Красносулинский район»  и муниципальных образований в его составе. Границы поселения плотно охватывают кварталы жилой застройки и железнодорожные станции. Только южнее жилых кварталов имеется небольшой резерв территории, позволяющий наметить здесь возможные участки для развития жилья за пределами расчетного срока. В восточном направлении между границей лесного массива ГУ РО «Донлесхоз» и правым склоном балки Большая Журавка в границы поселения включен узкий участок площадью 59,0 га с расположенным на ней полями фильтрации бытовой канализации поселка Горный.

Карта-схема границы МО «Горненского городского поселения» приводится в приложении к настоящей записки.

Утвержденных границ земель населенных пунктов нет.

С западной стороны поселения между границей землепользования Пролетарского СП и Горненского ГП имеется узкая полоса шириной примерно 100 м «ничейной» земли, на участке которого находится существующее кладбище поселка. Остальная часть этой полосы занята огородами населения.

# РАЗДЕЛ П. Проектное решение

# 6. Система зонирования

Современная система зонирования территории населенных мест проявляется через ряд зональных подсистем: функционального зонирования, строительного, регламентно-режимного и по признаку различия форм собственности на занимаемую землю

## 6.1. Функциональное зонирование

Подсистема функционального зонирования рассматривает связи и условия формирования функциональных зон:

• жилой;

• общественно-деловой;

• производственной;

• инженерной и транспортной инфраструктуры;

• сельскохозяйственного использования;

• рекреационной;

• специального назначения.

Жилая зона

Включает застройку малоэтажными и индивидуальными жилыми домами.

Застройка малоэтажными жилыми домами включает существующие двухэтажные жилые дома по ул.Советской и Привокзальной, где они находятся в зоне отвода железной дороги, а также на ул.Соцтруда, пер.Школьном и на участке центра. Проектные двухэтажные жилые дома по улице, расположенной восточнее участка центра и по ул.Молодежной при входе в Спортивную зону.

Застройка индивидуальными жилыми домами включают всю остальную жилую застройку. На чертеже зонирования территории указаны зоны проектируемой усадебной застройки на первую очередь строительства, на расчетный срок, а также резервные территории возможной жилой застройки на перспективу.

Общественно-деловая застройка сложилась на Привокзальной и Советской улицах, где находятся вокзал, почта, торговые здания. На ул.Соцтруда размещены администрация поселения, магазин и проектные здания общественного центра. Отдельные участки общественной значимости размещены на окраинной западной улице южнее существующего кладбища – для проектируемой церкви и въезда на новую производственную  зону.

Формирование и развитие общественного центра поселка планируется на современной площадке ОО0 «Сельхозтехника» где намечается разместить полный комплекс общественных зданий.

Производственная зона

О ней подробно сказано выше.  На новой площадке должно быть размещено ООО «Сельхозтехника» и другие предприятия, проект генплана дает возможность администрации предложить возможному инвестору размещение площадок для строительства предприятий П,Ш,1У и У класса опасности.

Новая производственная зона предлагается для размещения на землях Пролетарского СП и должна быть включена в границу городской земли.

В состав производственных земель включаются также коммунальные земли в западной части поселка,  где размещены новое кладбище и очистные сооружения канализации.

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры представлена в поселке весьма активно – она является скелетной основой всего поселка. Зона включает транспортные сооружения железной дороги, железнодорожных станций Горная, Лесостепь, станции на ветке, отходящей к г.Шахты. К производственной зоне также отнесены расположенные севернее полосы отвода станции Лесостепь тяговая электроподстанция железной дороги и складская база ГУ РО «Донлесхоз»,  к которым от станции Лесостепь подведена железнодорожная ветка.

К транспортной инфраструктуре отнесена также автодорога Табунщиково – «М-4» -- Красный Сулин, прокладываемая южнее поселения.

Зона сельскохозяйственного использования

Земли сельскохозяйственного использования представлены в проекте участками для огородов жителей поселка, которые занимают земли севернее спорткомплекса и нового кладбища и узкой полосой между дорогой, ограничивающую поселок Горный с запада и полями Пролетарского сельского поселения (севернее и южнее существующего кладбища). Эту полосу земли (сейчас «ничейную») предлагается включить в состав земель поселка.

Рекреационная зона

К землям рекреационной зоны относятся два участка:

- сквер в проектируемом комплексе поселкового центра;

- участок спортивного центра и находящегося южнее его парковая территория вокруг водоема.

Зона специального назначения

К землям специального назначения отнесены:

- участок существующего кладбища, расположенного на западной окраине поселка;

- участок нового кладбища с защитно-зелеными насаждениями;

- участок севернее Школьного переулка на границе с лесным массивом. На выданной заказчиком топографической съемке кладбище отсутствует. Их положение принято по планшетам старой топосъемки М 1:2000. Возможно это кладбище было закрыто до выхода действующего СНиП 2.01.07-89. В ранее действовавшем СНиП по градостроительству, где кладбищенский срок был установлен продолжительностью 25 лет,  к моменту современной съемки земля  могла быть снята с учета как кладбищенская.

## 6.2. Строительное зонирование

Застройка поселков Горный и Лесостепь, входящих в Горненское городское поселение:

- малоэтажная двух типов:

- малоэтажная, застроенная  многоквартирными секционными и блокированными жилыми  домами;

- малоэтажная, застроенная индивидуальными жилыми домами с участками, территории которых показаны на чертежах зонирования территории поселения.

## 6.3. Регламентно-режимное зонирование

К регламентно-режимному зонированию относятся:

- размещение кладбищ существующих и проектируемых, о чем подробно изложено выше;

- водоохранные зоны от источников водоснабжения и трубопроводов. Принято от водоводов в соответствии с СанПиН 2.1.4.1160-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения водопроводов питьевого назначения»;

- водоохранные зоны от водоемов – принят от става в восточной части поселения в соответствии с Водным Кодексом РФ и равна 50 м (водоохранная зона и прибрежная защитная полоса);

- санитарно-защитные зоны современные и проектные подробно описаны выше в данном разделе и в разделе «Охрана окружающей среды».

## 6.4. Зонирование территории по принципу земельной собственности

Сложившееся зонирование территории поселения приведено на Схеме современного использования территории (опорный план)».

На схеме отражены:

• собственность Российской Федерации включает  земли под железными дорогами;

• собственность субъекта Российской Федерации – участок Красносулинского детского дома, котельной при нем и тяговой подстанции около ж.д.станции Лесостепь;

• частная собственность на землю – большинство участков земель усадебной индивидуальной застройки;

• собственность муниципального образования Горненское городское поселение – все земли поселения, не вошедшие в приведенные выше виды собственности.

Количественные показатели приведены ниже в главе «Основные технико-экономические показатели».

# 7. Архитектурно-планировочная структура и пространственная композиция

## 7.1. Предложения по совершенствованию архитектурно-планировочной структуры поселка. Выбор направлений территориального развития поселения

Разработка предложений по совершенствованию сложившейся архитектурно-планировочной структуры поселка, учитывающих имеющиеся проблемные недостатки в планировке поселка – одна из важных задач проекта генерального плана.  Выше отмечалось наличие санитарно-защитных зон в центральной и северной частях поселка от ООО «Сельхозтехника» и асфальтобетонного завода, которые перекрыли всю центральную жилую застройку, включая школу и Красносулинский детский дом, и жилые здания в северной части поселка.

Выше был также отмечен острый недостаток числа рабочих мест в поселке.

Существенным недостатком является отсутствие территории для формирования центра поселка, для размещения деловых, торговых и других общественных зданий, необходимых для полноценного обслуживания его населения.

Сложившаяся транспортная инфраструктура требует совершенствования в части улучшения связей поселка Лесостепь с поселком Горный, отсутствие прямого выхода из поселка Лесостепь к магистрали «М-4», сложный выезд из поселка Горный на эту магистраль, пересечение в одном уровне автотранспорта с магистральной железной дорогой Ростов-Москва, имеющей плотные графики двухстороннего движения поездов, доводящий время ожидания автотранспорта на переезде до 30 минут и более.

Существующее кладбище расположено в северо-западной части поселка, для него использована узкая полоса шириной менее 100 м между границей поселка и границей Пролетарского сельского поселения практически на обочине грунтовой дороги, идущей с западной стороны жилой застройки. Санитарно-защитная зона от кладбища до жилых домов величиной 50 м выдержана, однако это размещение кладбище весьма неудачно.

В генеральном плане учитываются указанные выше недостатки. Проектным решением предлагается организация новой производственной зоны западнее существующей застройки  площадью порядка 30 га, рассчитанной для размещения предприятий  Ш, 1У и У класса опасности с санитарно-защитными зонами 300, 100 и 50м. В этом промрайоне могут быть размещены, кроме ООО «Сельхозтехника», другие предприятия в основном малого бизнеса, которые могут значительно увеличить число рабочих мест в поселке.

Освободившуюся территорию, занимаемую ООО «Сельхозтехника», предлагается использовать для развития поселкового центра, от площади перед  поселковой администрацией с размещением на этой площадке дома культуры с развитой просветительской и досуговой деятельностью, намечаемый к строительству спортивный зал, торговые здания, кафе, ресторан, гостиницу, рынок, предприятия бытового обслуживания. Новая площадка центра пешеходной улицей связана с железнодорожной станцией Горная, пассажирским вокзалом, почтой и магазином.

Рядом с ж/д вокзалом построен пешеходный мост через станцию Горная, который связывает западную застройку поселка с его центром.

Проектом предлагается организация еще одной  пешеходной  связи между жилой застройкой и новой площадкой производственных предприятий  с устройством пешеходной развязки в разных уровнях с железной дорогой в южной горловине станции Горная.

Жилую застройку предлагается развить в восточном и южном направлениях, резерв поселковой жилой застройки намечается в восточном и южном направлениях.

Предложение о серьезном изменении функций сделаны в генеральном плане в планировочном решении узкого участка поселковой территории восточнее жилой застройки. В настоящее время на этой территории со стороны жилья находятся поля фильтрации бытовой канализации поселка, южную часть занимает балка в верховой части временного водотока, участки огородов, травостои без определенного назначения. Проектом предлагается изменение размещения очистных сооружений канализации с рекультивацией площади существующих полей фильтрации. Восточнее  полей фильтрации  устроена земляная плотина, удерживающая водоем (став) длиной до 300 м и шириной по плотине 50 м. По плотине проложена грунтовая дорога. Участок между жилой  застройкой и плотиной предлагается для размещения спортивного комплекса, в северной части которого располагается спортивное ядро  и площадки, а  южная  часть решается зеленым массивом вдоль балки и по обеим берегам става. Общая площадь участка около 15 га.

Восточнее спортивного комплекса проектом предлагается создание нового поселкового кладбища, отделенного от спортивной зоны полосой зеленых насаждений шириной до 150 м и участок нового кладбища 4,0 га с необходимым резервом.

Восточнее участка кладбища предлагается на самых низких отметках разместить очистные сооружения бытовой и дождевой канализации.

Севернее спортивной зоны и кладбища до границы поселения намечается размещение огородов населения общей площадью около 20 га.

Южнее поселка намечается трассировка автодороги Табунщиково-Горный-Красный Сулин, которая даст выход на магистраль «М-4» и в районных центр автотранспорту из восточных поселений. По трассе автодороги предполагается устройство двух транспортных развязок в разных уровнях – через железную дорогу Ростов-на-Дону-Москва и через «М-4», развязку с направлением железной дороги на г.Шахты ввиду ее значительно меньшей грузонапряженностью  предлагается решить водном уровне.

Намечается также, выполнить выход автотранспорта от пос.Лесостепь на «М-4» по трассе существующей грунтовой автодороги на имеющуюся развязку в разных уровнях через магистраль, которая ведет на г.Красный Сулин.

Проектом генерального плана предлагается организовать прямую транспортную связь поселка Лесостепь и одноименной ж.д.станции с «М-4» районным центром путем строительства автодороги по трассе существующей лесной дороги с дополнением имеющегося съезда с «М-4» на Красный Сулин поворотом на лесостепь.

Современный съезд с «М-4» на Красный Сулин выполнен по неполной развязке типа «труба» и имеет пересечение в одном уровне линий движения автотранспорта делающего правый поворот с «М-4» на город и автотранспорта из города, делающего левый поворот  с «М-4».

Проектом предлагается дополнить развязку съездом в пос.Лесостепь с восточной стороны «М-4» симметрично со съездом с западной ее стороны. Для улучшения связи поселка Лесостепь с центром поселения поселком Горный проектом предлагается строительство автодороги по трассе грунтовых дорог, проходящей через участок и жилой застройки по ул.3-й пятилетки, с выездом на Советскую улицу. При этом намечается строительство в одном уровне переездов с железной дорогой от станции Юбилейная к ж.д.станции Лесостепь и Горная.

Решения генерального плана позволили в значительной степени учесть имеющиеся недостатки в сложившейся структуре поселений, развить территорию поселкового центра и предложить новое положение производственной  зоны с выходом ее за границы поселения, дать планировочную возможность развить там предприятия малого бизнеса и создать новые рабочие места, определить транспортные и пешеходные связи между различными участками поселения.

Предложения о переносе существующих очистных сооружений бытовой канализации (полей фильтрации) на новое место на восточной окраине земель поселения дало возможность рационально использовать их восточную часть земель в границах поселения.

После рекультивации участка полей фильтрации на этом месте предлагается разместить в пределах участка между жилой застройкой и створом земляной плотины спортивный комплекс южнее его вокруг водоема небольшой парк.

Восточнее спорткомплекса предлагается разместить новый участок кладбища, а за ним на самых низких отметках земель поселения очистные сооружения бытовой канализации с полной биологической очисткой стоков и очистные сооружения дождевых вод.

Указанные мероприятия дали возможность предложить значительно улучшенную архитектурно-планировочную структуру поселения.

## 7.2. Население

На 1 очередь и расчетный срок предполагается, что численность населения Горненского поселения увеличится незначительно по отношению к существующей 2,8 тыс.чел. и составит 3,0  тысячи жителей.

## 7.3. Жилой фонд и расселение

Общее количество жилого фонда городского поселения Горное на 01.01.2008 года составило 47,7 тысячи квадратных метров общей площади или 17,0 м2 на 1 жителя. По формам собственности преобладает частный жилой фонд. Только 4,8% объемов жилого фонда или 2,3 тыс.квадратных размещается в  муниципальной собственности.

В многоквартирных домах размещается 12,2 тыс.м2 жилья (25,6% общего жилого фонда), а остальные 35,5 тыс.м2 в одноэтажных домах на индивидуальных участках.

Качественных характеристик жилого фонда Заказчиком представлено не было.

Приоритетной задачей жилищного строительства является создание для всего поселения комфортных условий проживания. Для решения этой задачи необходимо:

- увеличение жилищного фонда городского поселения. Обеспеченность населения жилым фондом  удается не менее 25 м2  общей площади на 1 жителя, что соответствует нормативу СНиП 2.07.01.80*.

Расчет объемов нового жилищного строительства на расчетный срок

Объем нового жилищного строительства на 1 очередь при средней жилой обеспеченности составит:

3,0 тыс.чел. х 21 м2/чел – 47,7 тыс.м2 = 63,0-47,7 = 15,3 тыс.м2

Тип нового строительства на 1 очередь и расчетный срок – малоэтажное строительство – усадебное с участками 0,1-0,5 га секционные и блокированные здания с приквартирными участками.

Ниже в таблице 7-1 приводится распределение объемов жилого фонда городского поселения Горненский по этапам застройки.

Таблица № 7-1

| №№ пп | Наименование показателей | Существующее положение | 1 очередь строительства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения, тыс.чел | 2,8 | 3,0 | 3,0 |
| 2 | Норма жилой обеспеченности м2 общ. площади на 1 человека | 17,0 | 21,0 | 25,0 |
| 3 | Жилой фонд, всего, тыс.м2 | 47,7 | 63,0 | 75,0 |
|  | - малоэтажная застройка, тыс.м2 | 47,7 | 63,0 | 75,0 |
| 4 | Объем нового жилищного строительства тыс.м2 малоэтажная застройка | - | 15,3 | 12,0 |

Структура, качество и технические характеристики должны соответствовать спросу и потребностям населения;

- дальнейшее развитие малоэтажного строительства;

- генеральным планом предполагается, что новая застройка Горненского городского поселения сохранится  как малоэтажная с жилыми домами усадебного типа с приквартирными участками площадью 0,1-0,15 га, с секционными зданиями и блокированными домами с приквартирными участками.

Предлагаемое размещение жилых домов различных типов представлено на основном чертеже.

Генеральным планом предлагается следующий уровень инженерного оборудования жилой застройки:

- на 1 очередь строительства:

- все жилые здания различных типов оборудуются газоснабжением (природным газом), электроснабжением, локальными тепловыми установками на газовом топливе, устройствами связи;

- секционные и блокированные жилые дома и усадебные, имеющие ввод водопровода внутрь здания – водопроводом и бытовой канализацией;

- усадебная застройка с жилыми домами, не подключенными к сетям водопровода – с водоснабжением от уличных колонок, бытовые стоки в  выгреба, периодически очищаемые машинами ассенизационного обоза.

На расчетный срок – все здания с подключением к сетям водопровода и канализации.

Усадебный жилой фонд проявляет большую маневренность, пластичность в наращивании жилой площади в границах своего приусадебного участка-пристройки дополнительных помещений, размещение флигелей, надстройка второго этажа, при сравнительно небольших затратах на реконструкцию.

Это свойство усадебного фонда в значительной части случаев позволяет при повышении жилой обеспеченности,  сохранять целостность приусадебного участка и не выходить на дополнительные территории.

## 7.4. Формирование системы культурно-бытового обслуживания

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики – обеспечения комфортности проживания населения Горненского городского поселения.

Анализ современного состояния элементов социальной инфраструктуры показал:

Система культурно-бытового обслуживания характеризуется нечеткостью структуры, единого общегородского центра в поселке Горном нет.

Из учреждений обслуживания в городском поселении Горненское имеются следующие:

Таблица № 7-2

| №№ пп | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Горненского городского поселения | Ул.Соцтруда, д.1а |
| 2 | Отделение связи | Ул.Привокзальная |
| 3 | Красносулинский детский дом | Пер.Школьный, д.4 |
| 4 | Муниципальное общеобразовательное учреждение среднее общеобразовательная школа № 22 | Ул.Соцтруда, д.1 |
| 5 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 13 «Аленушка» | Ул.Первомайская, д.30 |
| 6 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 43 «Солнышко» | Ул.Советская, д.68 |
| 7 | ПБОЮЛ Аленина Е.В. Магазин «Ветерок» | Ул.Соцтруда |
| 8 | ПБОЮЛ Черевкова Л.С. магазин «От Ларисы» |  |
| 9 | ПБОЮЛ Абасян В.П. магазин | Ул.Первомайская, д.28 |
| 10 | ПБОЮЛ Аленина Е.В. магазин «1000 мелочей» | Ул.Соцтруда |
| 11 | ПБОЮЛ Бархаян магазин «Незабудки» | Ул.Советская |
| 12 | ПБОЮЛ «Абасян О.П. магазин | Ул.Советская, 110 |
| 13 | «ФАП» Горненского городского поселения | Ул.Советская, д.121 |

Обеспеченность населения существующими учреждениями культурно-бытового

обслуживания пгт Горный (2,8 тыс.жит.)

Таблица № 7-3

| №№ пп | Наименование учреждений обслуживания | Единица измерения | Емкость существующих объектов | Емкость на тыс.жителей | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 110 | 39,3 | 73,6 |
| 2 | Общеобразовательная школа | уч. | 300 | 107,1 | 104 |
| 3 | Детские дома-интернаты (от 4 до 17 лет) | мест | 120 | Объект общерайонного значения |
| 4 | Фельдшерско-акушерский пункт стационара | пос/см | 3 работника |  |  |
| 5 | Физкультурно-спортивные сооружения территория | га | 1,7 | 0,6 | 66,7 |
| 6 | Клубы | пос.мест | - | - | - |
| 7 | Библиотека тыс.томов | - | - | - | - |
| 8 | Магазины продовольственных товаров | м2 торг.пл. | 252 | 90 | 93 |
| 9 | Магазины промышленных товаров | «-« | 84 | 30 | - |
| 10 | Отделение связи | объект | 1 | 1 | 100 |
| 11 | Отделение банков | опер.касса | - | - | - |
| 12 | Организации и учреждения управления | объект | 1 | 1 | - |
| 13 | Кладбище традиционного захоронения | га | 1,7 | 0,6 | 250 |

Расчет прогнозируемого развития культурно-бытового обслуживания произведен на основании рекомендаций приложения № 7 СНиП 2.07.01-89* и  «Социальных нормативов и норм», одобренных распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 г. № 1063-р с изменениями от 14.07.2001 г.

Расчет емкости потребностей в учреждениях обслуживания приведен в таблице                            № 7-4.

Объемы нового культурно-бытового строительства определяются как разница между расчетной потребностью и количеством существующих сохраняемых объектов.

В основном все они представляют объекты обслуживания повседневного спроса. Потребность жителей в центрах объектов обслуживания периодического и эпизодического спроса удовлетворяются в районном центре Красный Сулин и близко расположенномгороде Шахты.

Общий уровень современной обеспеченности населения учреждениями культурно-бытового обслуживания можно характеризовать как низкий.

Ниже приводится таблица № 7-4 сопоставления емкостей учреждений и предприятий обслуживания функционирующих в Горном с нормативной их емкостью.

Из нее видно, что жители городского поселения обеспечены в полной мере только общеобразовательной школой и отделением  связи.

Расчет емкости учреждений обслуживания нового строительства на расчетный срок городского поселения Горный (3,0 тыс.жит.)

Таблица № 7-4

| №№ пп | Наименование учреждений обслуживания | Ед. изм. | Расчетная емкость | Емкость сущ. сохраняемых объектов | Емкость нового строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 53х3=165 | 110 | 55 |
| 2 | Общеобразовательная школа | уч. | 111х3=333 | 300 | 33 |
| 3 | Внешкольные учреждения | мест | 12% шкл.=32 | - | 32 |
| 4 | Стационары всех типов | коек | 13,47х3=40 | - | 40 |
| 5 | Поликлиники, амбулатории, диспансеры без стационара | пос/см | 18,15х3=43 | - | 54 |
| 6 | Физкультурно-спортивные сооружения | м2 на 10 т.ж. | 19494х0,3=0,58 га | 1,7 | - |
| 7 | Клубы | мест | 700 | - | 700 |
| 8 | Библиотеки | тыс.том/чит.мест | 18/12 | - | 18/12 |
| 9 | Магазины прод.товаров | м2торг.пл. | 100х3=300 | 252 | 48 |
| 10 | Магазины пром.товаров | «-« | 200х3=600 | 84 | 516 |
| 11 | Рыночный комплекс | «-« | 100 | - | 100 |
| 12 | Предприятия общ.питания | мест | 8х3=24 | - | 24 |
| 13 | Магазины кулинарии | м2торг.пл. | 6х3=18 | - | 18 |
| 14 | Предприятия бытового обслуживания, в т.ч. непосредственного обслуживания населения | раб.мест | 5х3=15 | - | 15 |
| 15 | Прачечная, в том числе прачечная самообслуживания | кг белья в смену 1 | 10х3=30 | - | 30 |
| 16 | Химчистка, в том числе химчистка - самообслуживания | кг вещей в смену | 4х3=12 | - | 12 |
| 17 | Бани | мест | 5х3=15 | - | 15 |
| 18 | Отделение связи | объект | 1 | 1 | - |
| 19 | Организации и учреждения управления | объект | 1 | 1 |  |
| 20 | Гостиница | мест | 6х3=18 | - | 18 |
| 21 | Кладбище традиционного захоронения | га | 0,24х3=0,72 | 1,7 | - |

Горненское городское поселение в силу своей малочисленности и близостью крупных городов в соответствии с принятой системой обслуживания не может иметь полный замкнутый состав обслуживающих учреждений.

Здесь необходимо обеспечить обслуживающие учреждения уровня  повседневного обслуживания, а объекты периодического и эпизодического спроса располагаются в районном центре Красный Сулин  и в близрасположенном городе Шахты.

В таблице № 10-4 произведен расчет необходимых рекомендуемых социальных нормативов в учреждениях обслуживания в поселке.

Данные этого расчета необходимо проанализировать и сделать предложения по каждой позиции.

Детские дошкольные учреждения рассчитаны по указанным нормативам на низкий уровень рождаемости и на охват в детских дошкольных учреждениях примерно 20-30% детсадовского возраста. При увеличении рождаемости и доли работающих женщин нужно рассчитывать на строительство в ближайшие годы еще одного д.с, желательно с бассейном для оздоровительных процедур и обучению плаванию ребят. Величина этих бассейнов невелика – величина ванны 10х5 м.

Предлагается наметить к строительству здания  детского  дошкольного  учреждения на  100 мест с пристроенным плавательным бассейном, которым могут пользоваться и другие детские учреждения. По школам и внешкольным учреждениям – норматив также рассчитан на уровень сокращенной рождаемости. Даже при незначительном его повышении появляется переполнение классов.

Предлагается на участке школы построить новый корпус  рядом со школой примерно на 4 классных помещения, часть его передать для внешкольной работы. Целесообразно и здесь пристроить школьный бассейн для оздоровления детей и обучению их плаванию.

По учреждениям здравоохранения. Койки в стационарах, скорая медицинская помощь, значительная часть поликлинического обслуживания, связанная со сложной медицинской техникой, передаются в районный центр в Центральную районную больницу  (ЦРБ). Представляется целесообразным рассмотреть вопрос о расширении фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) и устройства в его помещении кабинетов участкового  (семейного врача и стоматолога), куда  они могли бы приезжать по расписанию и вести прием. В остальное время больные могут быть обслужены фельдшером, в острых случаях необходим вызов скорой или неотложной помощи из Красного Сулина.

По учреждениям спорта.

Имеющиеся спортплощадки вряд  ли заслуживают сохранения. Спорт площадки школы и детского дома относятся к закрытой сети. В связи с этим проектным предложением создание физкультурно-спортивного комплекса, который дает необходимую базу для оздоровления населения и занятий спортом.

Клуб в поселке остро необходим, хотя вряд ли нужен зал, вмещающий сразу четвертую часть населения поселка. При разработке проекта клуба, целесообразно составление программы проекта, который должен учесть современные реалии в организации досуга разных возрастных групп  населения.

Что касается предприятий торговли, общественного питания, то нужно учесть, что расчетное нормативное количество мест в промтоварных магазинах учитывает периодические и эпизодические потребности населения, которые реализуются в Шахтах и Красном Сулине. Рыночный комплекс, небольшое кафе при нем и отдельные магазины должны быть реализованы, что касается предприятий бытового обслуживания, то какой-то дом быта необходим в поселке, но, видимо, он должен организовать приемные пункты с приемом и выдачей готовых заказов, в том числе химчистка и прачечная, хотя небольшие пункты прачечных и химчистки самообслуживания могут найти себе место в системе обслуживания поселка.

Баня абсолютно необходима, после обследования состояния здания бани решить вопрос либо о ее возрождении, либо со строительством нового здания.

Почта и администрация имеются в поселке, нужно поддерживать в порядке эти здания.

Строительство небольшой гостиницы под силу взять на себя предпринимателю малого бизнеса, может быть не в первые годы, но необходимость ее станет расти по мере развития сферы обслуживания. По этому вопросу интересен опыт Красного Сулина и Каменоломен, инициативные люди малого бизнеса организовали небольшие гостиницы в одном случае с востребованным местным населением рестораном, в другом – с питанием только проживающих в гостинице.

Последний вопрос о кладбище достаточно освещен выше. Существующее кладбище между жилой застройкой и полем необходимо минимально благоустроить. Однако развивать его далее – бесчеловечно – необходимо место вечного упокоения сделать достойным.

Завершая анализ развития системы обслуживания поселка необходимо сказать, что сфера обслуживания – огромное поле возможностей, на котором инициативные люди могут найти свою нишу и развить прибыльный бизнес. Нужно активно искать инициативных людей и  помогать им. Значительную помощь в этом может оказать проект планировки территории поселка, где необходимо разработать не только уличную сеть, но и заметить программы проектирования общественной застройки поселка.

# 8. Транспортная инфраструктура

Уличная сеть. Система магистралей и транспорта

В настоящее время основные транспортные связи осуществляются по следующим улицам:

| № п/п | Наименование улиц | Протяженность, км | Ширина проезжей части, м | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Советская | 2,9 | 7 | 20300 |
| 2 | Ул. Соцтруда | 1 | 7 | 7000 |
| 3 | Ул. Спортивная | 0,5 | 5 | 2500 |
| 4 | Ул. Привокзальная | 1,1 | 7 | 7700 |
| 5 | Пер. Школьный | 0,5 | 5 | 2500 |

Через городское поселение проходит магистральная железная дорога Ростов - Москва, которая затрудняет транспортное сообщение между западной и восточной частями поселения. В настоящее время организован пешеходный мост севернее железнодорожного вокзала и один транспортный переезд через железную дорогу в одном уровне по улице Степной, на котором транспортные задержки достигают 30 минут.

Также имеется ответвление железной дороги в сторону электрометаллургического завода г. Шахты, через которую организован переезд в одном уровне.

С запада вблизи поселения проходит федеральная автодорога М4 – «Дон». В настоящее время существуют два съезда на неё.

Северный съезд на федеральную дорогу организован по дороге через п. Лесостепь. Дорога в настоящее время грунтовая. На перспективу планируется устроить на ней асфальтовое покрытие.

Проектное решение транспортной сети включает в себя :

- Строительство транспортной развязки южнее существующего переезда. Развязка необходима как для беспрепятственного пересечения железной дороги жителями Горненского городского поселения, так и для транспорта следующего по внешней дороге от промышленной зоны г. Красный Сулин в сторону г. Усть-Донецк. Эта дорога также является южной обходной дорогой поселения.

- Строительство пешеходного тоннеля у существующего железнодорожного переезда через ответвление на электрометаллургический завод. Для удобного сообщения центральной части поселения с новой производственной зоной.

- Подключение съездов на федеральную автодорогу М4-«Дон» через транспортные развязки. Подключение северного съезда ведётся путём реконструкции существующей транспортной развязки. Организация западного съезда планируется путём строительства развязки на пересечении М4-«Дон» и автодороги «Красный Сулин - Усть-Донецк», проектируемой в схеме территориального развития Восточно-Донбасской агломерации

Принципиальное проектное решение по организации движения и классификации элементов уличной сети представлено на чертеже в масштабе 1:5000 «Схема транспортной инфраструктуры»

Транспорт.

По состоянию на 2009 год, по данным ГИБДД  в поселении зарегистрировано 746 единиц автотранспорта. Из них:

- легковых автомобилей  538

- автобусов   22

- грузовых автомашин  121

- мототранспорта 65

В поселении нет внутрипоселковых автобусных маршрутов. Все имеющиеся маршруты – внешние. Это маршруты: «Шахты - Горный» и «Красный Сулин - Шахты».

8.1. Внешний транспорт

В Горненском городском поселении элементы внешнего транспорта представлены железнодорожными станциями Горная и Лесостепь, участками автомобильных дорог «М4-Дон» и проектируемой автодороги «Красный Сулин - Усть-Донецк».

Ниже приводятся характеристики железнодорожной линии и железнодорожного узла.

А) характеристика железнодорожной линии

| Наименование ж/д линии | Лихая-Ростов |
| --- | --- |
| Количество путей | 2 |
| Вид тяги | Электрическая |
| Размеры движения (пар поездов в сутки) | 109 пар поездов в сутки |
| Техническое состояние | Соответствует требованиям ПТЭ |

Б) характеристика железнодорожных станций

| Наименование ж/д станции | Горная |
| --- | --- |
| Класс | 3 |
| Наличие вокзала | да |
| Наличие пассажирской платформы | да |
| Техническое состояние сооружений | Удовлетворительное |

| Наименование ж/д станции | Лесостепь |
| --- | --- |
| Класс | 3 |
| Наличие вокзала | нет |
| Наличие пассажирской платформы | да |
| Техническое состояние сооружений | Удовлетворительное |

От станции Горная существует отвод на станцию Юбилейная, которая находится в городе Красный Сулин.

На территории производственной зоны планируется разместить комплекс автосервиса, в составе: АТП, станция технического обслуживания, автозаправочная станция.

# 9. Развитие системы зеленых насаждений поселения

Сложившаяся в поселении система зеленых насаждений практически не имеет зеленых насаждений общего пользования за исключением небольшого сквера перед зданием администрации поселения с памятником, посвященный Великой Отечественной войны и зеленого участка около братской могилы солдат, погибших при освобождении поселка в Западном районе поселка.

В то же время поселок сегодня не выглядят лишенным зеленых насаждений. Этому способствует наличие зеленых насаждений на усадебных  участках  по улицам, внутри кварталов секционной застройки.

Немалую роль в этом отношении играет соседство поселка с крупным лесным массивом ГУРО «Донлесхоз», вплотную примыкающего к границе жилой застройки. Населению поселка дано право посещение его в целях рекреации при условии соблюдения правил противопожарной безопасности и культурного поведения.

Территория жилого поселка удовлетворяет в части озеленения требование «Нормативов градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области» - утвержденных приказом № 2 от 16 июля 2007 года Министра территориального развития архитектуры и градостроительства области, где в п.2.4.5. говорится о необходимости иметь удельный вес озелененных территорий различного отношения в пределах застройки поселений не менее 40%.

Генеральным планом предусмотрено создание в поселении участка зеленых насаждений общего пользования в районе проектируемого спорткомплекса и примыкающего к нему паркового участка, включающего став у плотины  через балку Большая Журавка  с временным водотоком.

При радиусе доступности населения (15 минут) и по площади – общая площадь участка – 15 га, этот участок удовлетворит потребность населения о создании зеленого массива общего пользования..

# 10. Инженерное оборудование территории

Система водоснабжения организована от подземного источника находящегося в поселке Донлесхоз.

К системе канализации подключены несколько зданий. Сточные воды по самотечному  коллектору подаются на канализационные очистные сооружения (поля фильтрации). Дождевая канализация отсутствует.

Централизованное отопление имеют здания находящиеся в центре поселка. Горячее водоснабжение отсутствует. Индивидуальная застройка обеспечивается  автономным теплоснабжением от источников, работающих на угле.

Поселок не газифицирован

Электроснабжение сложившейся застройки осуществляется от электрической подстанции Ш-11,находящейся в п.Таловый, напряжением 110/35/10 кВ.

В проектируемых жилых и общественных зданиях на перспективу предусматривается для секционных зданий и индивидуальной застройки полное благоустройство зданий с внутренним водопроводом, с устройством централизованной системы канализации, для части индивидуальной застройки на первую очередь строительства предусматривается канализование в выгреба.

Предусматривается организация системы дождевой канализации.

Теплоснабжение намечается централизованным для центральной части поселка; от автономных источников тепла, работающих на природном сетевом газе – для индивидуальных зданий.

Для всей застройки предусматривается организация систем газо-, электроснабжения, связи.

Для обеспечения режима энергосбережения, экономии расхода воды следует предусмотреть индивидуальный учет воды, тепловой энергии (в том числе при централизованном теплоснабжении), газа, электроэнергии.

## 10.1.Водоснабжение

###### Существующее положение

Водоснабжение п.Горный производится от подземных источников находящихся к северу от посёлка в п.Донлесхоз, откуда воду по водоводам транспортируют на п. Лесостепь и водонапорную башню п. Горный.

Противопожарный и выравнивающий запас воды находится в водонапорной башне (объёмом 450м3) и в стальном резервуаре(50м3)

На данный момент поселок снабжается водой из одной скважины, производительностью 360  м3/сут.

Большинство домов поселка получают воду из водоразборных колонок. Однако есть ряд зданий, обладающих внутренним водопроводом.

Водопроводные сети поселка имеют высокий процент износа.

Проектные предложения

В качестве источника водоснабжения поселка на 1 очередь сохраняется подземный водозабор п. Донлесхоз. Однако запасы воды не утверждены, и вода превышает требования по жесткости. На расчетный срок предлагаются два варианта развития системы водоснабжения.

1 Вариант:

Использование подземных вод п.Донлесхоз.

Этот вариант потребует:

- разведки и утверждения запасов подземных вод

- бурения дополнительных скважин

- устройство водопроводных очистных сооружений для очистки воды до приемлемого качества.

- реконструкция водовода Донлесхоз – Горный

- реконструкция существующих и прокладка новых сетей водоснабжения по поселку

2 Вариант:

Подключение к сети водоснабжения г.Шахты, от проектируемого водовода на г.Красный Сулин.

Этот вариант потребует:

- строительство водовода длиной 5,5 км

- реконструкция существующих и прокладка новых сетей водоснабжения по поселку

Система водоснабжения поселка является объединенной для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, устанавливаемых на сетях, и противопожарных резервуаров, располагаемых на тупиковых участках сети длинной более 200 м.

Для подачи требуемого объема воды необходима частичная реконструкция существующих магистральных и разводящих водопроводных сетей. Реконструкция сетей водоснабжения позволит снизить непроизводительные потери в сетях, уменьшить количество аварийных ситуаций, повысить пропускную способность трубопроводов и соответственно обеспечить более надежное снабжение потребителей.

На территории новой застройки предусматривается прокладка новых водопроводных сетей и закольцовка их с существующей сетью.

Потребные напоры на вводе в здание составляют для одноэтажной застройки –                  10 м, для 2-х этажной застройки 14 м.вод.ст.

Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды на одного жителя принято согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» в зависимости от степени благоустройства зданий.

Расчет водопотребления поселка выполнен исходя из того, что все население на 1 очередь пользуется услугами централизованной системы водоснабжения.

Расчетные расходы водопотребления населения сведены в таблицу № 10-1. Коэффициент суточной неравномерности принят равным 1,2.

Расходы воды на полив зеленых насаждений общественного пользования приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* (табл.3 , прим. 1) и составляет 50 л/сут. на человека.

Потери воды и утечки в разводящих сетях поселка приняты в размере 15%.

Необходимо внедрение комплекса водосберегающих мер, учет водопотребления в зданиях индивидуальной застройки (должны быть установлены счетчики на каждом вводе и в квартирах), введение платы за воду по фактическому водопотреблению.

Расход воды на наружное пожаротушение определен в соответствии со СНиП 2.04.02-84*, продолжительность наружного пожаротушения 3 часа. Расчетное количество одновременных пожаров на первую очередь и перспективу  – 1 пожар, расход воды на один пожар – на первую очередь и  на перспективу – 10 л/с.

Суммарный расход воды представлен в таблице № 10-1.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Таблица № 10-1

| № пп | Степень благоустройства жилой застройки | 1 очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельное водопотр. л/сут. на 1 чел. | Население, чел. | Расход макс. м3/сут. | Удельное водопотр. л/сут. на 1 чел. | Население, чел. | Расход макс. м3/сут. |
| 1 | Застройка зданиями, оборудов. водопроводом и канализацией: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) без ванн | 125 | - | - | 125 | - | - |
|  | б) с ваннами и местными водонагревателями на газовом топливе | 160 | 500 | 80 | 160 | 2500 | 400 |
|  | в) тоже, с быстродействующими газовыми водонагревателями и многоточечным водоразбором | 230 | - | - | 230 | 500 | 115 |
|  | г) колонки | 50 | 2300 | 115 | 50 | - | - |
|  | Итого: |  |  | 195 |  |  | 515 |
| 2 | Неучтенные расходы |  |  | 25 |  |  | 75 |
| 3 | Полив территорий и зеленых насаждений общественного пользования | 50 | 2800 | 140 | 50 | 3000 | 150 |
|  | Всего: |  | 2800 | 360 |  | 3000 | 640 |

Суммарный расход воды (м3/сут.)

(без учета расхода на полив приусадебных участков)

Таблица №  10-2.

| Наименование потребителей | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды населения (с учетом расхода воды на животных) | 360 | 640 |
| 2. Противопожарный расход | 108 | 108 |
| ИТОГО: | 468 | 748 |

На первую очередь необходимо увеличить объемы водоснабжения до требуемых, используя предлагаемые методы.

Основные мероприятия по развитию системы водоснабжения следующие:

1) Реконструкция разводящих водопроводных сетей.

2) Проектирование и строительство новых водопроводных сетей на территории проектируемой застройки.

## 10.2. Канализация хозяйственно-бытовая

Существующее положение

В настоящее время в п. Горный канализовано только несколько домов в  центральной части поселка. Сточные воды самотеком поступают на канализационные очистные сооружения.

КОС представляют собой поля фильтрации.

Основная часть индивидуальной застройки канализации не имеет, стоки отводятся в септики. Опустошение септиков производится по мере их заполнения. Сточные воды вывозят на КОС.

Проектные предложения

Проектные предложения на данной стадии сводятся к определению расчетных расходов сточных вод, соответственно, к определению мощности очистных сооружений, а также к выбору трасс магистральных коллекторов. Параметры сетей и сооружений уточняются на последующих стадиях.

Принята комбинированная система канализации, при которой бытовые и производственные стоки отводятся на очистку, а поверхностные воды системой открытых водопроводных устройств – кюветы, канавы, лотки – собираются и отводятся на очистные сооружения дождевой канализации.

Схема канализации запроектирована с учетом рельефа местности, планировки поселка и его перспективного развития. В существующей застройке необходимо развитие канализационной системы, канализование зданий малоэтажной застройки, имеющей в настоящее время выгреба. Существующая схема канализации максимально сохранена, также учтены ранее запроектированные сети и сооружения канализации.

На перспективу предусматривается полное благоустройство всей застройки поселка. Нормы водоотведения от жилой застройки принимаются равными нормам водопотребления (для застройки с внутренним водопроводом и канализацией). Для населения, проживающего в зданиях, необорудованных внутренним водопроводом и канализацией (на первую очередь строительства), норма принимается 25 л/сут. на одного человека. Жидкие отходы ассенизационным транспортом вывозятся на очистные сооружения поселка.

Нечистоты, поступающие на сливную станцию, до спуска их в канализацию, освобождают от крупных загрязнений,  песка.

Суммарный расход сточных вод приведен в таблице № 10-3.

Суммарный расход сточных вод

Таблица № 10-3

| Наименование потребителей | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. |
| 1. Хозяйственные нужды населения, проживающего в зданиях, оборудованных каналиацией (совместно с расходами на нужды местной промыш-ленности и неучтенными расходами) | 500 | 80 | 3000 | 515 |
| 2. Водоотведение из неканализованных зданий (25 л/сут. на 1 чел.) | 2300 | 58 | - | - |
| Итого: |  | 138 |  | 515 |

Для п.Горный требуется мощность КОС до 515 м3/сут. на перспективу.

В связи с современными требованиями к охране окружающей среды, для соблюдения «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами» необходимо  строительство современных КОС, устройство сооружений глубокой очистки сточных вод.

Очищенная вода должна подвергаться обеззараживанию. Обеззараживание возможно на установке УФ-дезинфекции или на электролизных установках.

Рекомендуется вариант термической обработки осадка, что позволит сократить отвод земель для его складирования.

Санитарно-защитная зона вокруг КОС установлена размером 200 м, что покрывает негативное влияние выбросов вредных веществ с открытых поверхностей очистных сооружений в окружающую среду.

Сточная вода после сооружений глубокой доочистки может иметь показатели по БПКполн. не превышающие 3.0 мг/л. Такая степень очистки достаточна для сброса очищенных стоков в водоем.

Администрации поселка следует заказать специализированной организации проект канализации поселка с учетом перспектив его развития.

## 10.3. Теплоснабжение

Существующее положение

Централизованное теплоснабжение имеют несколько жилых и общественных зданий в центре поселка, отапливаемые от существующей котельной. Остальные здания отапливаются местными котельными или местными приборами отопления, работающими на угле или электричестве.

Утвержденный температурный график регулирования отпуска тепловой энергии из котельных – качественный, с параметрами теплоносителя при температуре наружного воздуха, расчетной для проектирования отопления, 95/70(С.

Проектные предложения

В настоящем разделе определены принципиальные решения по перспективному развитию теплоснабжения жилой и общественной застройки. Раздел разработан с учетом требований СНиП 41.02-03, 2.07.01-89*, 23-01-99 и материалов Заказчика.

Климатические данные:

  - расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления - 22(С;

  - продолжительность отопительного  периода 171суток согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Для выявления возможности комфортного обеспечения теплом по всем видам потребления различных групп застройки жилых домов, общественных зданий по очередям строительства определяются потребности в тепле.

Централизованное теплоснабжение предусматривается в центральной части города.  Горячее водоснабжение  жилых и общественных зданий намечается от местных водонагревателей, работающих на газовом топливе. В  зданиях усадебной и коттеджной застройки при наличии сетевого газа теплоснабжение предусматривается децентрализованное от автономных источников, работающих на газе и обслуживаемых самими жильцами. При этом газ явится единственным энергоносителем для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

На 1 очередь строительства предусматривается реконструкция существующей котельной с целью замены изношенного оборудования и увеличения мощности.

Единичные объекты обслуживания на территории жилой застройки могут обслуживаться автономными генераторами тепла (мощность предусматривается в зависимости от требующейся тепловой нагрузки).

Потребности в тепле определены для жилых и общественных зданий (с учетом СНиП 41.02-2003 «Тепловые сети»), таблица № 10-4.

Ожидаемые потребности тепла определены по укрупненным показателям, с учетом использования конструкций с улучшенными теплофизическими свойствами и применения энергосберегающих мероприятий.

Уровень теплообеспеченности производственных предприятий в настоящем разделе не прогнозируется (эти промпредприятия имеют собственные источники покрытия тепловых нагрузок).

Тепловая нагрузка жилых и общественных зданий

(зона централизованного отопления)

Таблица № 10-4

| №№ пп | Наименование показателей | Един. изм. | 1 очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Застройка на землях поселка |
| 1 | Расход тепла на отопление жилых зданий | МВт | 0,5 | 0,5 |
| 2 | Расход тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий | «-« | 1 | 1 |
|  | Итого: | «-« | 1,5 | 1,5 |

В качестве автономных  генераторов теплоты для малоэтажной застройки рекомендуются высокоэффективные и надежные агрегаты, работающие на газе.

Выбор автономных источников теплоснабжения (средней мощностью 30-40 кВт) осуществляется в зависимости от тепловой нагрузки, функционального назначения аппарата, материала стенового ограждения здания. Спрос удовлетворяется предложениями отечественных и зарубежных предприятий, поставляющих современное оборудование.

При прокладке новых тепловых сетей и при реконструкции существующих теплотрасс следует ориентироваться на применение трубопроводов и их элементов в пенополиуретановой изоляции с гидрозащитным покрытием из полиэтилена или оцинкованной стали.

Для зданий индивидуальной застройки наряду с автономных теплоснабжением от источников, работающих на газовом топливе, рекомендуется использование солнечной энергии, для частичного покрытия нагрузки горячего водоснабжения в межотопительный период, что создает экологически чистую среду проживания.

## 10.4. Газоснабжение

Существующее положение

В настоящее время п. Горный не газифицирован.

###### Проектные предложения

Раздел разработан с учетом требований СНиП 42-01-2002, 2.07.01-89*, СП 42-101-2003.

На первую очередь и перспективу предполагается обеспечить 100% газификацию поселка.

Забор природного газа производится на Оренбургском месторождении. Теплота сгорания  газа в пределах от 8103 до 8095 ккал/м3.

Использование природного газа предусматривается на следующие направления:

- Населению – для целей пищеприготовления, горячего водоснабжения от индивидуальных водонагревателей  и к автономным теплогенераторам (в усадебной застройке).

- На отопительные котельные (энергоноситель для теплоисточников).

В работе рассматриваются потребители поселения.

При определении расходов газа на нужды пищеприготовления процент охвата газоснабжением принимается 100%.

Расход газа при наличии газовой плиты и водонагревателя для горячего водоснабжения принят равным 250 м3/год на человека.

Годовые расходы газа определены:

- на хозяйственно-бытовые нужды населения по численности населения и удельным нормам расхода;

- на нужды отопления, вентиляции (при централизованном теплоснабжении) в соответствии с отапливаемой площадью (см. раздел «Теплоснабжение»);

- на нужды отопления индивидуальной застройки (при децентрализованном теплоснабжении) в соответствии с отапливаемой площадью.

В детских, лечебных учреждениях, школах, на предприятиях общественного питания пищеприготовление предусматривается электрическое. Распределение газа предусматривается по двухступенчатой схеме.

Газ высокого давления (0,6 МПа) подается на ГРП, в котельные. Газ низкого давления используется для подачи в жилые здания, мелким коммунально-бытовым предприятиям.

Развитие сети газопроводов с охватом территории нового строительства в южном планировочном районе потребует прокладки (отвода) газопровода высокого давления по вновь проектируемым улицам, а также строительства новых ГРП.

Прогнозируемые расходы газа для селитебной застройки приведены в таблице 10-5.

Прогнозируемые расходы газа

Таблица № 10-5

| №№ пп | Показатели | Един. изм. | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Застройка в пределах существующей поселковой черты |
| 1 | Население | чел. | 2800 | 3000 |
| 1 | Годовой расход газа в том числе: | тыс.м3 в год | 3538 | 4758 |
| 1.1. | На хозяйственно-бытовые нужды | «-« | 700 | 750 |
| 1.2. | На отопление индивидуальных зданий | «-« | 2200 | 3370 |
| 1.3. | На отопление, вентиляцию жилых и общественных зданий (на котельные) | «-« | 638 | 638 |

Связь между газопроводами разных ступеней давления осуществляется через ГРП. Количество ГРП определено с учетом оптимального радиуса действия 0,8-1,0 км. ГРП размещены на свободных территориях внутри кварталов, также могут быть и в шкафном исполнении (последние наиболее уместны для районов индивидуальной застройки). Для надежной работы системы газоснабжения предусматривается закольцовка всех коммунальных ГРП по низкому давлению.

Прокладка газопроводов предусматривается подземная. Газопроводы прокладываются вдоль улиц с тупиковыми ответвлениями к зданиям.

Трубы для сетей газоснабжения принимаются групп «В» и «Г» из спокойной малоуглеродистой стали. Наряду со стальными трубами к применению рекомендуются полиэтиленовые трубопроводы, при этом отсутствует необходимость защиты от коррозии.  Для газопроводов низкого и среднего давления – трубы типа С – средний, для газопроводов высокого давления П категории – трубы типа Т – тяжелые.

Для стальных газопроводов должна предусматриваться защита от коррозии, вызываемой окружающей средой и блуждающими токами в соответствии с требованиями ГОСТ 9.602-89.

Для возможности отключения отдельных участков газопроводных сетей, ГРП, ответвлений и вводов к потребителям устанавливается запорная арматура.

Выбор оборудования производится по пропускной способности регуляторов при заданных перепадах давления и выходных давлениях для каждого ГРП (при конкретном проектировании).

Для обеспечения бесперебойности подачи газа потребителям, безопасности эксплуатации системы газоснабжения необходимо предусмотреть строительство и ввод в эксплуатацию элементов системы газоснабжения в увязке с очередностью строительства.

## 10.5. Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение поселка Горный осуществляется от Ростовской энергосистемы и базируется на электрической подстанции Ш11, напряжением 110/35/10 кВ, находящейся в поселке Таловый. Питание подстанции производится по ВЛ-35 кВ. от линийШ16-Ш30-Ш45-Ш50.

На подстанции Ш11 установлено два трансформатора мощностью 6300кВА каждый. Загруженность трансформаторов на 2007г составила 15%.

Распределение электроэнергии в поселковой застройке осуществляется по линиям 6 кВ.

Потребление электроэнергии 100 тыс.кВт.ч в год.

Проектные предложения

Источником электроснабжения поселка предусматривается существующая электроподстанция Г3.

Потребителями электроэнергии являются жилые и общественные здания, промпредприятия, объекты коммунально-бытового назначения, наружное освещение и др.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом, в соответствии со СНиП 2.07.01-89* с учетом пищеприготовления на газе.

Показатели электропотребления приняты:

на 1 очередь – 760 кВт.ч/год на 1 человека;

на перспективу – 760 кВт.ч/год на 1 человека.

Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки принято на 1 очередь и перспективу 4100 ч/год. Укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами инженерного оборудования.

Появление новых промышленных предприятий в селитебной застройке не предусмотрено.

Расчет электрических нагрузок приведен в таблице №  10-6.

Электрические нагрузки

Таблица № 10-6

| Наименование | 1 очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- |
|  | Население, тыс.чел. | Годовое электропотребление, млн.кВт.ч | Максимальная нагрузка, МВт | Население, тыс.чел. | Годовое электропотребление, млн.кВт.ч | Максимальная нагрузка, МВт |
| Жилая застройка и коммунально-бытовые предприятия | 2,8 | 2,1 | 0,5 | 3 | 2,3 | 0,6 |
| Потери в сетях, неучтенные нагрузки |  | 0,21 | 0,05 |  | 0,23 | 0,06 |
| Всего: |  | 2,31 | 0,55 |  | 2,56 | 0,66 |

По мере реконструкции и строительства новых зданий  необходима реконструкция  электрических сетей, трансформаторных подстанций с заменой технически устаревшего оборудования (в увязке с конкретным планировочным решением).

Уличное освещение предусматривается воздушным по железобетонным опорам, управление уличным освещением дистанционное.

## 10.7. Средства связи

Телефонизация

Существующее положение

Обеспечение телефонной связью абонентов поселка осуществляется от АТС эксплуатируемой ОАО «ЮТК»

Заявки на установку телефонов отсутствуют.

Линейные сооружения выполнены в телефонной канализации, кабелем и воздушными линиями.

Проектные предложения

Вопросы развития телекоммуникаций, систем передач данных, развитие сетей «Интернет», обеспечение населения современными средствами связи с предоставлением различного набора услуг, являются одной из первостепенных задач городской администрации поселка.

Задачей настоящего раздела Генерального плана является определение емкости  АТС на первую очередь строительства и перспективу с учетом существующего положения телефонизации поселка. Определение основных телефонных номеров общего пользования, формирующих емкость телефонной сети, произведено на основании данных Генерального плана по росту численности населения поселка.

Исходя из стопроцентной телефонизации квартирного сектора  требуемое количество телефонов составит 900 на первую очередь строительства, 1000 на перспективу (коэффициент семейности равен 3 на первую очередь строительства и на перспективу).

Количество абонентов квартирного сектора приведено в таблице № 10-7.

Количество абонентов квартирного сектора

Таблица № 10-7

| Наименование | Первая очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- |
|  | Население, тыс.чел. | Кол-во номеров | Население, тыс.чел. | Кол-во номеров |
| Поселковая застройка | 2,8 | 930 | 3 | 1000 |

Обеспечение расчетного  числа абонентов телефонной связи  застройки  будет осуществляться от существующих цифровых АТС с организацией выносных подстанций в районах нового строительства (в зависимости от сроков освоения новых площадок жилищного строительства и количества жителей), с модернизацией АТС на базе современного цифрового оборудования.

Развитие кабельной сети предусматривается по шкафной системе.

В настоящее время и в перспективе ОАО «ЮТК» стремится использовать самое современное оборудование. Использование современных технологий позволяет абонентам пользоваться сотовой,  модемной, факсимильной связями, сетью передачи данных.

Предусматривается установка аппаратуры повременного учета стоимости местных телефонных разговоров и расчетов с абонентами (АПУС).

Основными стратегическими задачами по развитию комплекса средств связи в поселке должны стать:

- наращивание номерной емкости ГТС на базе современного цифрового оборудования с целью обеспечения 100% удовлетворения в телефонизации населения, предприятий и организаций поселка;

- замена морально устаревшего оборудования на существующей  АТС «Квант»;

- построение телефонной сети с применением систем оптико-волоконной техники, организацией межшкафных связей, организацией выносных абонентских модулей в отдаленных от опорных АТС районах, что повысит гибкость, эффективность и надежность эксплуатации сети;

- реализация положений ФЦП «Электронная Россия» по созданию информационных сетей, сетей Интернет и IP телефонии с внедрением на сетях новейших телекоммуникационных технологий;

- дальнейшее развитие сотовой радиотелефонной связи в поселке;

- расширение предоставляемых услуг населению по сетям ТФОП (доступ в Интернет, услуги Мультисервисной сети связи, информационно-справочные услуги и др.).

С применением современного электронного и цифрового оборудования на станциях и внедрением оптиковолоконной техники на линейных сооружениях появится возможность резко расширить и повысить уровень предоставляемых населению услуг. Параллельно развивая сети мобильной связи, радиовещания, эфирного и кабельного телевидения, в городе удастся решить задачу создания современного комплекса средств телекоммуникаций, что является необходимым условием для успешного развития деловых и общественных связей, повышению уровня комфорта населения.

Магистральные и распределительные сети выполняются кабелями в телефонной канализации. Линейные сооружения ГТС предусматриваются по шкафной системе. Настоящим разделом очерчены основные возможные направления развития телефонной сети поселка (в увязке с планировочным решением).

Радиофикация, телевидение

Существующее положение

В поселке нет радиофикации.

Поселок  находится в зоне уверенного приема (15 км) телевизионных программ, метрового и дециметрового диапазонов. Прием телевизионных программ населением ведется на коллективные и индивидуальные антенны.

Местоположение телевизионного ретранслятора – г.Шахты

Проектные предложения

В районах  нового строительства предлагается использование  эфирного радиотрансляционного радиовещания с использованием УКВ ЧМ станций и приемников УКВ ЧМ вещания с фиксированной частотой вещания.

Дальнейшее развитие телевизионного вещания в поселке должно вестись в следующих направлениях:

- увеличение количества программ эфирного вещания;

- дальнейшее развитие систем кабельного телевидения как в существующих, так и в новых районах строительства;

- развитие систем спутникового телевидения;

- подготовка и переход к 2015 г. на цифровое телевизионное вещание, с внедрением которого резко возрастет качество вещания и увеличится число каналов вещания;

- расширение мультимедийных услуг населению по кабельным сетям телевидения и подача программ ТВ вещания по телекоммуникационным сетям.

При этом подача программ к абонентам может осуществляться по коаксильным кабельным линиям, прокладываемым в отдельном специально выделенном канале телефонной канализации телефонной сети. На кабельной сети оборудуются в необходимых местах магистральные и домовые усилители и распределительные и ответвительные устройства к зданиям. Одной из основных задач по развитию сетей телевещания  является подготовка к переходу на цифровое вещание.

# 11. Cанитарная очистка территории

Объектами санитарной очистки и уборки на территории городского поселения Горный являются территории домовладений, уличные и микрорайонные проезды, озелененные территории, места общественного пользования и отдыха, территории предприятий, учреждений, места уличной торговли.

Организация системы современной санитарной очистки поселения включает:

- Сбор и удаление ТБО.

- Сбор и вывоз жидких отходов из неканализированных зданий.

- Промышленные отходы и другие специфические отходы.

- Отходы лечебно профилактических учреждений.

## 11.1. Сбор и удаление ТБО

Организация сбора и транспортировки бытовых отходов входит в полномочия администрации МО «Горненское городское поселение» (ст. 7, N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года, (с поправками от 14.03.2009 г.). Согласно действующему законодательству органам местного самоуправления предоставлены полномочия по муниципальному земельному контролю (ст. 72 Земельного кодекса), в том числе проверки выполнения собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков.

Наиболее рациональной является планово-регулярная организация сбора и удаления бытовых отходов, предусматривающая регулярный вывоз бытовых отходов с территорий домовладений с установленной периодичностью. Организация планово-регулярной очистки включает следующие мероприятия: установление периодичности удаления бытовых отходов, обследование объектов и определение количества подлежащий удалению отходов, назначение режима работы спецмашин, заключение договора на сбор и удаление бытовых отходов с жилищно-эксплуатационными организациями (владельцами личных домов) составление маршрутных графиков работы спецмашин.

Срок хранения ТБО в холодное время (при температуре -5( и ниже)  не более 3 сут, в теплое (при плюсовой температуре свыше +5 не более одних суток (ежедневный вывоз).  Пищевые отходы летом вывозят ежедневно, а при минусовой температуре через день (СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест»).

Удаление негабаритных отходов из домовладений следует производить по мере их накопления, но не реже одного раза в неделю (СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест»).

Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) с территории поселения осуществляет ООО «Коммунальщик» 1раз в неделю на полигон г. Красный Сулин. Расчетное количество образования отходов ТБО на 2,8 тысяч населения составляет 3080 м3 в год («Твердые бытовые отходы (сбор, транспорт и обезвреживание)» справочник под ред. Систер В.Г., Мирный А.Н., Скворцов Л.С., Абрамов Н.Ф., Никогосов Х.Н., АКХ им. К.Д. Памфилова, М., 2001 г.).

Периодичность вывоза твердых бытовых отходов с территории Горненского городского поселения в настоящее время  не отвечает санитарным нормативам.

## 11.2.Сбор и вывоз жидких отходов из неканализированных домовладений

Жидкие отходы из неканализованных домовладений вывозятся ассенизационным вакуумным транспортом. Выгреб следует очищать по мере его заполнения, но не реже одного раза в полгода.

Неканализованные уборные и выгребные ямы дезинфицируют растворами состава: хлорная известь (10 %), гипохлорид натрия (3 - 5 %), лизол (5 %), нафтализол (10 %), креолин (5 %), метасиликат натрия (10 %). (Эти же растворы применяют для дезинфекции деревянных мусоросборников. Время контакта не менее 2 мин.), согласно СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест».

## 11.3.Сбор и удаление промышленных и других специфических отходов

В соответствии с ФЗ № 87 «Об отходах производства и потребления» к полномочиям органов местного самоуправления городских округов в области обращения с отходами относится организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

Индивидуальные предприниматели и юридические лица при эксплуатации предприятий заключают договора на вывоз промышленных отходов для их дальнейшего захоронения или переработки специализированным лицензированным предприятиями в соответствии с природоохранным законодательством и санитарными правилами РФ.

## 11.4.Отходы лечебно профилактических учреждений

Согласно СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений» все отходы здравоохранения разделяются по степени их эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасности на пять классов опасности:

Класс А. Неопасные отходы лечебно-профилактических учреждений.

Класс Б. Опасные (рискованные) отходы лечебно-профилактических учреждений.

Класс В. Чрезвычайно опасные отходы лечебно-профилактических учреждений.

Класс Г. Отходы лечебно-профилактических учреждений, по составу близкие к промышленным.

Класс Д. Радиоактивные отходы лечебно-профилактических учреждений.

В результате работы фельдшерско-акушерского пункта происходит образование отходов лечебно профилактических учреждений (ЛПУ) класса А и В, которые утилизируются совместно с ТБО.

В соответствии с требованиями нормативных документов (СанПиН 2.1.7.728-99) «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений») утилизацию опасных и чрезвычайно опасных отходов ЛПУ необходимо осуществлять на специальных установках по обезвреживанию медицинских отходов термическими методами.

# 12. Инженерная подготовка территории

Существующее положение

Горненское городское поселение расположено на слабохолмистом равнинном участке в пределах отрогов Донецкого кряжа. Территория поселения имеет общий уклон на юго-восток, где берет начало формирующийся на территории поселения лог Большая Журавка, образующий временный водоток, вливающийся в правый приток реки Грушевки. В 650-800м ниже последних домов поселка лог перекрыт земляной дамбой и образует запруду. Перепад отметок от 211м в самой высокой точке до 185 м в центральной части поселка и до 134 м. в самой низкой точке территории на днище лога. Общий перепад участка 77м..

Существующие очистные сооружения канализации, представляющие собой поля фильтрации, ликвидируются. Новые очистные сооружения проектируются в восточной части поселка. На месте полей фильтрации планируется создание рекреационной зоны. Поэтому территорию занимаемую ими необходимо рекультивировать. Требуется провести исследования степени загрязнения, для того чтобы выбрать наиболее приемлемый метод рекультивации.

Рассмотрение истории строительного освоения территории, анализ ситуации позволили определить и качественно охарактеризовать основные негативные  факторы недостаточного благоустройства территории:

- отсутствие дождевой канализации;

- отсутствие системы хозяйственно-бытовой канализации на значительной территории усадебной застройки;

- утечки из подземных водонесущих коммуникаций;

- препятствующие течению  грунтовых вод сооружения (железная дорога, автодороги);

- отсутствие благоустройства балки.

Проектные предложения

Ограничениями для градостроительного освоения территории является  наличие балки на осваиваемой территории, участки с уклонами поверхности более 20%, территории со слабой несущей способностью грунтов.

Предусматриваются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории п.Горный (с учетом архитектурно-планировочного решения генерального плана, гидрогеологических условий, антропогенных условий освоения);

а) вертикальная планировка территории;

б) организация  отведения и очистка поверхностного стока (дождевые, талые и поливомоечные воды) с очисткой загрязненной части;

в) благоустройство балки (в пределах территории поселка);

г) благоустройство проектируемых рекреационных зон;

А) Вертикальная планировка

Средствами вертикальной планировки следует предусмотреть на проектируемой территории организацию отвода поверхностных вод, увязав высотное положение существующих (или ранее запроектированных) улиц с вновь создаваемыми.

В основу схемы вертикальной планировки территории положены следующие принципы:

-обеспечение водоотвода с квартальных, микрорайонных территорий поверхностным способом;

-обеспечение минимальных объемов земляных работ в строительном производстве.

Намечаемая проектом сеть поселковых улиц должна решаться, в основном, применительно к существующему рельефу, за исключением участков с сильно пересеченным рельефом, требующих дополнительной подсыпки для соблюдения на проездах допустимых уклонов.

Б) Организация отведения и очистки поверхностного стока.

Отвод поверхностного стока с территории  поселка  в настоящее время осуществляется на рельеф со сбросом неочищенных вод в пониженные места.

В настоящем проекте даны предложения по организации системы дождевой канализации, посредством которой отводятся стоки с поверхности улиц, а также с территорий жилых микрорайонов, от общественных объектов застройки.

Предложения по развитию системы дождевой канализации  определяют основные направления стока и ориентировочное местоположение очистных сооружений. В перспективе необходимо заказать специализированной организации проект дождевой канализации, в котором уточнялись бы вопросы территориального размещения очистных сооружений,  необходимая степень очистки перед выпуском, а также возможность использования очищенного стока для полива территории.

Для сбора и отведения поверхностного стока на территории проектируемой застройки предусматривается полная раздельная система канализации, то есть система открытых бетонных лотков, кюветов, водоотводных канав. Сборные коллекторы дождевой канализации транспортируют поверхностные стоки на очистные сооружения дождевой канализации.

Дождевая сеть намечается с учетом границ водосборных бассейнов, намечено 3 бассейна канализования. Каждый бассейн обслуживается самостоятельными сетями и имеет очистные сооружения дождевой канализации (ОСДК), устраиваемыми в пониженных местах рельефа.

Сеть открытого типа может располагаться в газонах вдоль проезжих частей улиц (в местах пересечения автодороги с лотками устраиваются водопропускные бетонные трубы диаметром не менее 500 мм или мостики). Наименьший продольный уклон равен 0,3% для обеспечения незаиливающей скорости течения жидкости.

Лотки открытого типа могут одновременно служить как для отвода поверхностной воды, так и для осушения верхних слоев грунта. Выполняются с одеждой дна и откосов на песчано-гравийной подготовке или с фильтрующими прослойками из геотекстилей.

На перспективу предлагается рассмотреть возможность повторного использования очищенного поверхностного стока в системах технического водоснабжения, в частности, для полива зеленых насаждений приусадебных участков. Экологическое преимущество использования поверхностного стока для технических нужд является и экономически выгодным, так как сокращается потребление чистой воды. Однако в связи с вероятностным характером образования поверхностного стока, необходима аккумулирующая емкость, что требует отведения специальной площади. Степень очистки поверхностных вод определяется требованиями к качеству используемой воды. Поверхностные воды включают дождевые, талые, поливо-моечные стоки. Расход воды, направляемый на очистку, определяется согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

В соответствии с нормативными требованиями, предъявляемыми к охране и использованию водных ресурсов, предусматривается очистка дождевого стока перед выпуском в водоем.  Разрешается сбрасывать поверхностный сток в водные объекты без очистки только с небольших застроенных территорий и с территорий лесопарков.

Очистные сооружения дождевой канализации могут быть традиционного типа и в виде водоочистных комплексов полной заводской готовности.

При определении производительности очистных сооружений поверхностного стока исходят из условий задержания возможно большего количества загрязнений, содержащихся в стоке при обработке его минимального расхода. Поэтому очищают не весь сток, а наиболее загрязненную его часть. Установлено, что в первые минуты дождя концентрация взвешенных веществ в 10-20 раз выше, чем в конце дождя. Вследствие этого перед очистными сооружениями  устанавливается разделительная камера, то есть колодец-делитель, направляющий первую наиболее загрязненную часть стока в резервуары на очистку, а последующую часть стока (условно чистую) – в водоприемник. Разделение должно производиться таким образом, чтобы очистке подвергалось не менее 70% годового объема дождевого стока, 100% годового объема моечных вод и большей части талых вод. Разделительные камеры предполагаются перед очистными сооружениями бассейнов.

Состав очистных сооружений стоков селитебной застройки  традиционного типа может быть следующим: разделительная камера, в которой происходит разделение дождевого потока на более загрязненную часть, направляемую на очистку, и менее загрязненную направляемую на сброс. На очистные сооружения поступает наиболее загрязненная часть поверхностного стока. Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, сбрасываются без очистки. Дождевой сток от дождей малой и средней интенсивности, а также наиболее грязная часть дождевого стока от больших дождей будет поступать на очистные сооружения.

В состав очистных сооружений входят также отстойники проточного типа, оборудованные мусороулавливающими решетками  и нефтеловушками, а также аккумулирующая емкость.

Аккумулирующая емкость предназначена для снижения мощности очистных сооружений. Из аккумулирующей емкости стоки поступают на очистку в течение длительного периода с небольшим расходом. Санитарно-защитная зона от очистных сооружений составляет 100 метров.

Очистные сооружения поверхностных вод предусматриваются в пониженных местах рельефа. Самостоятельные  очистные сооружения  выпускают очищенные  стоки в пониженные места рельефа.

Для  застройки в пределах существующих поселковых земель намечено размещение трех  очистных сооружений: первое сооружение -  со сбросом в балку, расположенную на территории заказника, второе сооружение – со сбросом в пониженную часть рельефа на юго-западе поселка, третье сооружение – со сбросом очищенных стоков в балку Большая Журавка.

Для очистки поверхностного стока  селитебной застройки могут использоваться простые в эксплуатации и надежные в работе сооружения, в основе которых – отстойники с дополнительной аэрацией.

Водный очистной комплекс представляет собой гидравлически связанную систему: пруд-отстойник, пруд-аэроратор и чистый пруд – одновременно являются регулирующей емкостью и очистным сооружением, основанным на естественных природных условиях: аэрации, обеззараживающем солнечном излучении, гравитации взвешенных веществ, кислородном насыщении растениями.

Пруд-отстойник – предназначен для улавливания твердого стока, плавающих предметов и нефтепродуктов, принесенных по сборным коллекторам и лоткам. Пруд представляет собой двухсекционную копань, вдоль правого и левого берега которой проектируются карманы – отсеки для задержания нефтепродуктов. Для задержания мусора устанавливаются решетчатые корзины.

Пруд-аэратор – представляет собой также двухсекционную земляную емкость для двухступенчатой доочистки стоков воздухом. Выпуск и впуск сточных вод в секции пруда-аэратора с двух противоположных концов. По дну пруда укладываются дырчатые полиэтиленовые трубы. Воздух к трубам подается от воздуходувной установки в ресивер, а затем к каждой секции биопруда. Очищенные воды через водослив поступают в основную чистую секцию комплекса, составляющую большую часть.

В этой секции происходит доочистка методом естественной аэрации, которую можно дополнить посадкой активных поглотителей загрязнений и кондиционеров воды, например, водный гиацинт (размножается с необыкновенной скоростью, и может быть использован на корм животных).

Для очистки поверхностного стока рекомендуется метод гидроботанических площадок (ГБП), основанный на естественном эффекте задержания, осаждения и разложения различных загрязнителей в малых водоемах в результате жизнедеятельности высшей водной растительности и естественных гидрохимических процессов. Для усиления очистки стоков на ГБП в качестве катализатора используют природные сорбенты (шунгит, цеолит и пр.) Дно пруда (или площадки)  засаживается тростником с плотностью до 100-150 стеблей на один квадратный метр и дополнительно засыпается сорбентом на 10-15 см.

Из чистого пруда очищенные воды равномерно сбрасываются в пруд или используются в системе поливочного водопровода, технического водоснабжения и других целей.

В стесненных условиях береговой полосы, вблизи парковых зон возможен вариант устройства компактных бетонных емкостей полузакрытого типа (для первой отстойной части), устройство фонтанных струй на поверхности (для второй секции – аэрации) и посадке на повышенной бровке и в воде декоративных растений, организацией прогулочной тропы и скамеек (для третьей, самой большой секции чистого пруда).

Временно накапливаемые на территории очистных сооружений отходы, образующиеся в процессе очистки поверхностных сточных вод, должны размещаться на специализированных площадках обезвоживания осадка с твердым покрытием или в  герметичных емкостях.

Глубина очистки дождевых стоков должна соответствовать требованиям «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами». Схема дождевой канализации предусматривается в соответствии со СНиП 2.04.03-85 и СН 469-77 «Временная инструкция по проектированию сооружений для очистки поверхностных вод».

В) Благоустройство территории, прилегающей к водоемам. Благоустройство балок.

Водоемы в сочетании с зелеными насаждениями, являясь важнейшим элементом благоустройства селитебной территории, способствуют оздоровлению городской среды.

Основным и естественными водным объектом  территории поселка  является балка Большая Журавка

Для крепления берега (при небольших откосах) следует ориентироваться на посев многолетних трав (с глубокой корневой системой), одерновку, посадку кустарника.

Укрепление откосов защищает наклонную часть откоса от поверхностной эрозии, возникающей под воздействием осадков и ветра, повышает устойчивость грунтовой массы в стабильном состоянии за счет баланса воздействующих на откос сил.

Отдельные участки опасных склонов следует уполаживать до устойчивого состояния (при необходимости и террасированием), можно использовать закрепление поверхности с помощью металлических сеток или сотовых решеток из геотекстиля.

Для исключения изменений формы и высоты склона (и соответственно перераспределения сдвигающих и удерживающих сил на нем), а также для создания дополнительного давления на слои, слагающие склон, необходимы специальные меры. Инженерные мероприятия по укреплению склонов включают: вертикальную планировку склона, уполаживание его до устойчивого состояния, укрепление склонов растительностью, что способствует уменьшению инфильтрации при стекании воды по откосу.

В сложных ситуациях для инженерного благоустройства при проведении берегоукрепительных работ (при необходимости с предварительным выполаживанием склонов) рационально использовать габионные конструкции (сетчатые корзины различной формы,  сетки двойного  кручения с цинковым или полимерным покрытием, заполненные каменным материалом – щебень, галька и т.п. или местными грунтами). Для берегоукрепления можно использовать плоские габионы. Габионные конструкции поглощают возможные  осадки грунта без разрушения самого сооружения, даже сильный эрозионный размыв грунта в основании сооружения не вызывает потери прочности и разрушения самого сооружения. Основным принципом является равномерное распределение нагрузок и передача напряжений, действующих в грунте на конструкции, имеющие высокую прочность.

Высокая водопроницаемость (дренажность) конструкций исключает возникновение гидростатических нагрузок, при этом не нужны дополнительные затраты на устройство дренажных систем. Исключен также разрыв связи грунтовых и поверхностных вод.

Эффективность габионных конструкций с годами возрастает, так как со временем происходит уплотнение наносов и грунта в пустотах, появление растительности. (При разработке проекта инженерного благоустройства территории на дальнейших стадиях проектирования определится план покрытия территории, в т.ч. необходимое озеленение).

После завершения процесса консолидации конструкции (от 1 до 5 лет) габионное сооружение приобретает максимальную устойчивость и после этого срок его службы практически не ограничен. При подготовке основания необходимо простое выравнивание поверхности.

Возможны варианты крепления берегов:

- габионами на всю высоту берега;

- габионами в сочетании со сборными железобетонными плитами размером 3х2х0,2 м;

- сборными бетонными блоками ФБС и сборными железобетонным плитами 3х2х0,2 м.

Во всех вариантах нижняя, подводная, часть конструкции предусматривается из блоков, способных поглощать возможные местные осадки (подмывы) грунта без разрушения конструкции.

Для освоения территорий, рельеф которых сильно пересечен, предусматриваются мероприятия, направленные на предотвращение эрозии почвы и рациональное градостроительное использование. Одновременно эти мероприятия являются и мерами по благоустройству городской территории. Для размещения зданий эти территории не намечается использовать, так как даже при наличии оптимального гранулометрического состава засыпки, нельзя полностью исключить возможность обрушения склонов, целесообразно территорию использовать для создания зеленых зон отдыха.

В пределах крутых склонов необходима стабилизация склонов и дна. Предусматривается организация поверхностного стока на прилегающей территории (исключающая неорганизованный сброс поверхностных вод). Поскольку балки в естественном состоянии являются естественными тальвегами для стока поверхностных вод, направление стока этих вод целесообразно сохранить в вертикальной планировке территории.

Склоны балки планируют, делая их более пологими (оптимальное соотношение 1:1,5 или 1:2) при высоте откосов более 5-6 м предусматриваются бермы, шириной не менее 2 м. Уполаживание сочетается с креплением поверхности фитомелиоративными способами – посадкой трав, древесно-кустарниковой растительности.

Г) Благоустройство  проектируемых рекреационных зон.

При решении вопросов инженерного благоустройства объектов рекреации намечаются нижеприведенные мероприятия по инженерной подготовке территории.

По генеральному плану намечается создание рекреационной зоны в п.Горный.

В юго-восточной части поселка предлагается сформировать зону отдыха с водоемом-прудом. В парковой зоне предусматривается интенсивное озеленение, создание стадиона, создание сети дорожек, тропинок, устройство площадок различного назначения (детские игровые площадки, площадки для тихого отдыха взрослых).

В качестве водоема используется водоем на балке Большая Журавка. Для сброса воды в период паводка предусматривается водосбросное сооружение.

При устройстве пруда должны быть решены следующие задачи:

- устройство чаши водоема с учетом установленной отметки его зеркала воды;

- определена конструкция укрепления берега;

- устроены береговая и подводная части пляжа;

- предусмотрены водосливные сооружения (для сохранения отметки зеркала воды на заданном уровне и для осуществления водообмена);

- благоустроена береговая полоса.

Предлагается предусмотреть аэрацию воды, пропуская ее через искусственные сооружения (искусственный ручеек, родник, ручей с каскадом перепадов); эффективным способом аэрации являются фонтаны с возможностью произвольного и оперативного изменения местоположения в пределах пруда.

Для крепления берегов пруда следует ориентироваться на посев трав, одерновку, посадку кустарника.

Для организации пляжа необходимо произвести вертикальную планировку пляжной зоны, подсыпку территории пляжа, расчистку прибрежной акватории и планировку ее дна. Для исключения поступления на территорию пляжа загрязненной воды поверхностного стока перед   пляжем должна быть предусмотрена водосточная система, перехватывающая поверхностные воды, поступающие к пляжу с более высоких территорий.

# 13. Первая очередь строительства

Следует  отметить, что на стадии генерального плана в соответствии с Градостроительным кодексом РФ определяются границы функциональных зон  с параметрами планируемого развития. Конкретная номенклатура, емкость и кубатура объектов нового строительства являются предметом разработки на следующих стадиях проектирования, вследствие  чего данные по составу и емкости являются ориентировочными и подлежат уточнению на стадии проекта планировки и архитектурно-строительного проектирования.

Генеральным планом поселения роста численности его населения не предусматривается, намечается лишь увеличение среднего расчетного уровня жилой обеспеченности с 17,0 до 21,0 м2 на 1 очередь строительства и 25,0 м2 на человека на расчетный срок.

В условиях отсутствия планового хозяйства цель генерального плана – дать в руки администрации возможность предложений по разным видам жилой застройки – усадебной и малоэтажной секционными и блокированными жилыми домами. Участки усадебной застройки намечается разместить по окраинным улицам поселка Горный - ул. Лесной на востоке поселка и безымянной улице с южной стороны поселка параллельно Автодорожной улице.

Малоэтажную секционную и блокированную застройку предполагается разместить на свободных от застройки участках в западной части квартала, ограниченного улицами Спортивной, Мира и Первомайской. В этот же квартал предлагается  перенести расположенный на Автодорожной улице детский сад № 13 «Аленушка», занимающий сегодня приспособленное помещение с ограниченной площадью участка.

В период первой очереди строительства предполагается освободить участок застройки центра поселка с переносом ООО «Сельхозтехника» в новый производственный район, выполнить проект планировки центра и проекты отдельных зданий и приступить к их реализации. Начало этой работе положило намечаемое строительство спортивного зала в легких конструкциях, отвод под которое учтен в проекте.

Первая очередь строительства характеризуется необходимостью разработки значительного числа проектов планировки, инженерной и транспортной инфраструктур, отдельных объектов, без которых невозможна реализация заложенных в проекте генерального плана поселения первоочередных проектных решений.

Ниже приводится перечень первоочередных проектных работ:

- Проекты планировки

- территории всего населенного пункта Горный в пределах первой очереди строительства;

- территории всего населенного пункта Лесостепь;

- территории новой производственной зоны;

- территории рекреационной зоны, включающей спортивные устройства и парк вокруг водоема в верховьях балки Большая Журавка;

- территории коммунальной зоны с размещением кладбища, канализационных очистных сооружений и сооружений по очистке дождевых стоков.

2. Проекты инженерного оборудования

- проект подключения системы водоснабжения Горненского городского поселения и системе водоснабжения г.Шахты;

- проект сетей водоснабжения канализации населенного пункта Горный (реконструкция);

- проект сетей водоснабжения и канализации населенного пункта Лесостепь;

- проект системы водоотведения дождевых вод с территории Горненского городского поселения;

- проект очистных сооружений бытовой, канализационных сооружений и очистки дождевых вод;

- проект электроснабжения Горненского городского поселения (реконструкция);

- проект теплоснабжения, включая расширение котельной.

3. Транспортная инфраструктура:

- автодорога от н.п.Лесостепь на «М-4»;

- автодорога от н.п.Лесостепь на н.п.Горный.

4. Внешний транспорт

- автодорога Табунщиково-Горный;

- «М-4» -  н.п.Таловый – Красный Сулин с развязкой в разных уровнях через магистральную железную дорогу Ростов-на-Дону-Москва и через «М-4».

5. Рассмотрение предложений об изменении отвода для строительства храма в н.п.Горный.

Ориентировочная стоимость 1 очереди строительства

Ориентировочная стоимость строительства 1 очереди определяется по укрупненным показателям.

Рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади на П и Ш квартал 2009 года составляет в среднем по России 26,5 тыс.рублей (приказ № 210 от 10.06.2009 г. Минрегионразвития).

Следовательно стоимость строительства жилья в городском поселении Горное на 1 очередь строительства составит ориентировочно 405,45  млн.рублей

15,3 т.м2 х 26,5 т.руб. = 405,45 млн.рублей

Удельные затраты на строительство учреждений обслуживания приведены к стоимости 1 м2 общей площади и принимаются с учетом оборудования в размере 10000 рублей 1 куб.метр.

Ориентировочная кубатура учреждений обслуживания нового строительства 1 очереди составит около 12 тыс.м3.

Ориентировочная стоимость строительства 1 очереди

Таблица № 13-1

| Виды затрат | Объем строительства | Стоимость единицы | Стоимость строительства, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилищное строительство | 15,3 т.м2 | 26,5 тыс.руб. | 405,45 |
| Культурно-бытовое строительство | 12,0 т.м3 | 10,0 тыс.руб | 120,0 |
| Инженерное оборудование, благоустройство, дорожное строительство |  | 25% от суммы п.п.1 и 2 | 131,36 |
| Итого: | - | - | 656,81 |

Предложения по срокам подготовки документации и строительства,

источники финансирования

На стадии генерального плана в силу масштаба его проработки, авторы не располагают титульными списками объектов строительства 1 очереди, поэтому в данном разделе приведены нормативные данные об удельной продолжительности строительства объектов жилищного, культурно-бытового, транспортного и инженерного строительства.

В современных условиях продолжительность строительства часто зависит от объемов и сроков финансирования. Расчетная продолжительность строительства объектов 1 очереди строительства должна определяться применительно к «Нормам продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений СниП 1.04.03-85*».

В соответствии с нормативными рекомендациями 1 раздел 3 пункт 1 СНиП 1.04.03-85* расчетная продолжительность строительства жилых зданий в зависимости от этажности и материала стен при указанной общей площади должна составлять:

- садовый домик с мансардой, площадью застройки до 50 м2 в зависимости от материала стен – 2,5-3,0 месяца;

- одноэтажное здание общей площадью 100 м2 в зависимости от материала стен – 1,5-4 месяца;

- двухэтажное здание общей площадью 250 м2 в зависимости от материала стен – 3,0-7,0 месяцев;

- трехэтажное здание общей площадью 750 м2  в зависимости от материала стен – 3,0-9,0 месяцев.

Для зданий с другими параметрами общей площади, продолжительность строительства должна быть соответственно откорректирована.

Расчетная продолжительность строительства объектов культурно-бытового, транспортного и инженерного назначения (в соответствии с титульными списками) должна определяться применительно к пунктам Е*, Г*, З (2-7)  «Норм продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений СНиП 1.04.03-85*.

Проектная документация территориального планирования заказывается за 2-2,5 года до начала строительства объекта, архитектурно-строительное проектирование начинается не позднее года до начала строительства. Время на согласование, публичные слушания и утверждение проектной документации включаются в сроки ее разработки.

# 14.Охрана окружающей среды

Экологическая стратегия градостроительного развития Горненского городского поселения  направлена на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития территории, создание условий, обеспечивающих снижение антропогенного воздействия на окружающую среду, формирование комфортных условий  проживания населения.

На основе комплексного эколого-градостроительного состояния окружающей среды определены экологически проблемные территории на территории поселения, разработаны градостроительные мероприятия по оздоровлению экологической обстановки.

В генплане проанализированы источники вредного воздействия на здоровье населения и окружающую среду, построены санитарно-защитные зоны от предприятий, объектов транспортной и инженерной инфраструктуры

На основании действующей нормативно-правовой базы, региональных природоохранных программ, таких как областной закон «О внесении изменений в Областной закон «Об охране окружающей среды в Ростовской области» (№ 511-ЗС от 30.06.2006 г.), природоохранных программ Администрации Красносулинского района  генеральным планом разработаны следующие основные экологически ориентированные планировочные решения:

- планировочные мероприятия по снижению вредного техногенного воздействия на население и окружающую среду;

- соблюдение регламента водоохраной зоны балки Большая Журавка;

- комплекс мероприятий по благоустройству и озеленению территории;

- вынос объектов жилой и социальной структуры из экологически вредных зон (санитарно-защитных зон) и зон с нарушением регламентов по акустическому фактору;

- усовершенствование технологии и модернизация системы очистки выбросов на предприятии ООО «Асфальто-бетонный завод»;

- предусмотрена резервная территории для организации промзоны с нормативным разрывом от жилой застройки и системой средозащитного озеленения, отделяющего ее от жилых кварталов;

- предлагается (как вариант) на отдаленную перспективу перевод промплощадки асфальто-бетонного завода ближе к территории резервируемой  промзоны;

- разработан комплекс мероприятий по поэтапной рекультивации полей фильтрации.

- намечено строительство новых очистных сооружений полной биологической очистки с расчетной производительностью 515 м3/сут.

- необходимо периодически производить замеры пробы воды децентрализованного водоснабжения (индивидуальные колодцы), качество воды должно соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

- достижение современного уровня инженерного благоустройства жилых территорий;

- усиление средозащитного озеленения вдоль автодорог;

- использования территории лесного массива Донлесхоз в рекреационных целях;

- для снижения уровня шумового воздействия  генплане предусмотрено:

-функциональное зонирование территории с отделением жилых, общественно-деловых и рекреационных зон от источников шумового воздействия, в том числе перенос объектов, расположенных в полосе отвода железной дороги (детские дошкольные учреждения и жилые дома)

-формирование системы зеленых насаждений с усилением защитных лесополос (специальное озеленение) вдоль железной дороги и автодорог с учетом уже имеющегося приусадебного озеленения, способствующих шумозащите;

  - усовершенствование системы сбора и достижение санитарного норматива вывоза твердых бытовых отходов (ТБО);

  - ликвидация стихийных несанкционированных свалок;

- организация комплексной системы экологического мониторинга наблюдений за состоянием атмосферы, почвенного покрова, зеленых насаждений и т.д.

Для организации спортивно-оздоровительной зоны и городского парка (площадью до 4 га) требуется длительный период. В настоящее время на этой территории находятся очистные сооружения канализации, представленные полями фильтрации, на поверхности которых распределяют канализационные и другие сточные воды в целях их очистки. Генеральным планом предлагается проведение обязательной рекультивации территории полей фильтрации, а на рекультивированной территории, после проведения исследований почвы и воды предлагается размещение спортивной рекреационной зоны с организацией парка площадью до 4 га. Качество воды водоема после рекультивации полей фильтрации должно соответствовать санитарным требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», ГОСТ 17.1.5.02-80 «Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов», ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования». Для обеспечения нормативного качества водоема необходимо принятие мер по предотвращению и ликвидации загрязнения, обеспечить разработку и реализацию водоохранных мероприятий, осуществление контроля использования и охраны вод.

В соответствии с ГОСТ 17.1.5.02-80 «Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов» состав и свойства воды водного объекта, используемого для рекреации, должны соответствовать требованиям и нормам, приведенным в таблице №.14-1.

Таблица № 14-1

| Наименование показателя | Требования и нормы |
| --- | --- |
| Плавающие примеси | Отсутствие на поверхности воды плавающих пленок, пятен минеральных масел и скопления других примесей |
| Посторонний запах, баллы, не более | 2 |
| Привкусы (исключая морскую воду), не более | 2 |
| Окраска | Не должна обнаруживаться в столбике 10 см |
| рН | 6,5-8,5 |
| Растворенный кислород, мг/дм3, не менее | 4 |
| Биохимическая потребность в кислороде (БПК5), мг/дм3 О2, не более | 4 |
| Токсические химические вещества (исключая солевой состав морской воды) | Не должно превышать норм, установленных Министерством здравоохранения РФ |
| Число лактозоположительных кишечных палочек (ЛКП) в 1 дм3, не более, при использовании водного объекта: для купания для лодочного спорта | 1000 10000 |

Генеральным планом намечено строительство новых очистных сооружений полной биологической очистки с расчетной производительностью 515 м3/сут.

Систему сбора и удаления твердых бытовых отходов с территории МО «Горненского сельского поселения» генпланом намечено производить следующей схеме:

- На территории индивидуальной застройки рекомендуется организовать проезд спецавтотранспорта по утвержденному расписанию и маршруту с небольшими остановками в определенных местах (перекрестках) с целью сбора бытовых отходов у населения в мусоросборниках одноразового использования (бумажные, картонные, полиэтиленовые мешки). Этот метод позволяет сократить расходы на организацию стационарных мест временного хранения ТБО.

- Для группы малоэтажных домов целесообразно организовать контейнерные площадки и устанавливать несменяемые контейнеры на колесиках из оцинкованного железа, пластмасс, металла, обработанного антикоррозионным и антиадгезионным покрытием (К-075 и т.п.), с последующей перегрузкой в мусоровоз. Система несменяемых сборников отходов является предпочтительной, поскольку позволяет наиболее полно использовать мусоровозный транспорт и достигнуть большей производительности.

В обязанности организаций осуществляющих жилищно-эксплуатационные функции, входит: организация сбора и хранения бытовых отходов на территории; содержание сборников отходов в надлежащем санитарном и техническом состоянии (при системе несменяемых сборников отходов); обеспечение подъезда спецавтотранспорта и подхода к сборникам отходов.

Для контейнеров должны выделяться специальные площади, на территориях домовладений, объектов культурно-бытового, производственного и другого назначения, которые должны быть асфальтированы, и освещены, иметь устройства для стока воды, удобны для подъезда транспорта и подхода жителей. Места размещения контейнеров должны быть намечены с учетом соблюдения расстояния до окон жилых и общественных зданий не менее 20 м и не более 100 м соответственно.

Согласно «Концепции обращения с твердыми бытовыми отходами в Российской Федерации» РОССТРОЙ РФ 1999 г. политика в сфере управления отходами главным образом должна быть ориентирована на снижение количества образующихся отходов и на развитие методов их максимального использования. То есть предусматривается внедрение максимального использования селективного сбора ТБО и пунктов приема вторичного сырья с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов.

В результате реализации запланированных планировочных, организационно-технических, инженерно-технических мероприятий ожидается снижение уровня загрязнения городских территорий и улучшение условий проживания населения в пределах расчетного срока Генерального плана.

# 15. Проект плана реализации генерального плана Горненского городского поселения

Проект плана реализации генерального плана детализирует предложения генерального плана по этапам его исполнения – 1 очередь (2019 год) и расчетный срок (2030 год).

Задачами проекта плана реализации являются:

- подготовка материалов по составу правил землепользования и застройки для включения в Решение о подготовке правил землепользования и застройки Горненского городского поселения;

- определение объемов строительства по направлениям:

• жилой фонд;

• культурно-бытовое обслуживание;

• транспортная инфраструктура;

• инженерная инфраструктура;

• санитарная очистка;

• охрана окружающей среды;

- определение ориентировочной стоимости строительства в целом по объектам 1 очереди.

Положения плана реализации являются рекомендательными и могут быть откорректированы в зависимости от объемов и источников финансирования, появления инвесторов для реализации объектов строительства и других обстоятельств, возникающих в процессе реализации генплана.

Предложения по составу Правил землепользования и застройки

Горненского городского поселения

Часть 1. Правила землепользования и застройки включают следующие разделы:

- Общие положения;

- Положение о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления;

- Положение о подготовке документации по территориальному планированию и планировке территории органами местного самоуправления;

- Положение о порядке градостроительной подготовки земельных участков из состава государственных и муниципальных земель для предоставления физическим и юридическим лицам;

- Положение о порядке осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;

- Положение об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами;

- Положение о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки;

- Положение о внесении изменения в правила землепользования и застройки;

- Положение о регулировании других вопросов землепользования и застройки.

Часть П. Карта градостроительного зонирования. Виды территориальных зон и порядок их установления.

- Кодировка территориальных зон.

Часть Ш.  Градостроительные регламенты

- Градостроительные регламенты территориальных зон:

• Жилые зоны;

• Общественно-деловые зоны;

• Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур;

• Зоны сельскохозяйственного использования;

• Рекреационные зоны;

• Зоны специального назначения;

• Не вовлеченные в градостроительную деятельность территории;

• Градостроительные регламенты зон с особыми условиями использования территории.

# 16. Основные технико-экономические показатели

| №№ пп | Наименование показателей | Ед. изм. | Величина показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1. Территории |
| 1 | Общая площадь муниципального образования в т.ч. | га | 372,9 | 452,0 | 452,0 |
| 1.1. | Вовлеченных в градостроительную деятельность | га | 291,6 | 412,6 | 435,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - малоэтажной застройки | га | 115,0 | 135,1 | 138,8 |
|  | - общественно-деловой застройки | га | 0,3 | 5,2 | 6,4 |
|  | - производственных зон | га | 4,4 | 66,1 | 66,1 |
|  | - зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 113,3 | 145,6 | 159,2 |
|  | - зеленые насаждений общего пользования | га | - | 2,0 | 16,0 |
|  | - сельскохозяйственного использования | га | 58,6 | 58,6 | 23,5 |
| 1.2. | Не вовлеченных в градостроительную деятельность | га | 81,3 | 39,4 | 42,0 |
| П. Население |
| 1. | Численность населения | тыс.чел. | 2,8 | 3,0 | 3,0 |
| 2 | Возрастная структура населения | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | - население моложе трудоспособного возраста | % | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
|  | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59, женщины 16-54) | % | 59,5 | 59,5 | 59,5 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | % | 24,9 | 24,9 | 24,9 |
| Ш. Жилищное строительство |
| 1 | Жилищный фонд, всего | тыс.м2 общ.пл. | 47,7 | 63,0 | 75,0 |
| 2 | Существующий сохраняемый жилой фонд | тыс.м2 | 47,7 | 47,7 | 63,0 |
| 3 | Новое строительство | тыс.м2 | - | 15,3 | 12,0 |
| 4 | Средняя обеспеченность населения общей площадью | м2/чел. | 17,0 | 21,0 | 25,0 |
| 1У. Культурно-бытовое обслуживание |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 110 | 148 | 165 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 300 | 311 | 333 |
| 3 | Больницы* | коек | - | 38 | 40 |
| 4 | Поликлиники* | пос./см | - | 51 | 54 |
| 5 | Клубы | мест | - | - | 350 |
| 6 | Библиотеки | тыс.томов | - | - | 18 |
| 7 | Спортивные залы | м2 пл.пола | - | 540 | 540 |
| 8 | Учреждения торговли | м2 торг.площ. | 336 | 840 | 900 |
| У. Транспортная инфраструктура |
| 1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта (автобуса) | км | - | - | - |
| 2 | Протяженность основных транспортных поселковых улиц. | км | 6 | 6 | 6 |
| 3 | Плотность сети наземного пассажирского транспорта в пределах застроенной территории | км/км2 | - | - | - |
| 4 | Обеспеченность населения инд.легковыми автомобилями (на 1000 жит.) | ед. | 179 | 190 | 220 |
| У1. Инженерное оборудование и благоустройство территории |
| 1 | Водоснабжение |
| 1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: - на хоз.-питьевые нужды | м3/сут. «-« | 360 360 | 468 360 | 748 640 |
| 1.2 | Вторичное использование воды | «-« | - | - | - |
| 1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: на хоз.-питьевые нужды | л/сут. на чел. «-« | 144 144 | 167 130 | 250 213 |
| 1.4 | Протяженность сетей | км | - | 21,2 | 25,6 |
| 2 | Канализация |
| 2.1 | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут. | - | 138 | 515 |
| 2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | «-« | - | 138 | 515 |
| 2.3 | Протяженность сетей: | км | 1,1 | 16,7 | 20 |
| 3 | Электроснабжение |
| 3.1 | Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды. | млн.кВт.час/год | - | 2,1 | 2,3 |
| 3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт.час. | - | 760 | 760 |
| 4 | Теплоснабжение |
| 4.1 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, В том числе: - районные котельные | Гкал/час «-« | - - | 1,3 1,3 | 1,3 1,3 |
| 4.2 | Протяженность сетей | км | 0,3 | 0,95 | 0,95 |
| 5 | Газоснабжение |
| 5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе поселения | % | - | 100 | 100 |
| 5.2 | Потребление газа - всего | млн.м3/год | - | 3538 | 4758 |
| 5.3 | Протяженность сетей | км | - | 3,8 | 3,8 |
| 6 | Связь |
| 6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 | 100 |
| 6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 1000 семей | - | 100 | 100 |
| У11. Инвестиции |
| 1 | Ориентировочный объем инвестиций по 1 очереди реализации генплана | млн.руб. | - | 656,81 | - |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | - жилищное строительство | «-« | - | 405,45 | - |
|  | - культурно-бытовое строительство | «-« | - | 120,0 | - |
|  | - инженерное оборудование, благоустройство и дорожное строительство | «-« | - | 131,36 | - |
| 2 | Объем инвестиций на 1 жителя | тыс.руб/чел. | - | 218,9 | - |
| 3 | Стоимость строительства на 1 кв.метр общей площади нового строительства площади | тыс.руб/м2 общей пл. | - | 42,9 | - |

*) Расчетная потребность в местах сети медицинского обслуживания реализована в ЦРБ г.Красный Сулин, где имеется фонд коек в стационаре, поликлиника, 15 бригад скорой помощи. Для улучшения обслуживания населения в поселке горный рекомендуется расширить ФАП для размещения кабинетов участкового (семейного)врача и стоматолога, находящихся в штате ЦРБ.

# 17. Проектные предложения по частичному изменению границ поселения

Современная граница МО «Горненское городское поселение» была назначена без достаточного учета развития производственной зоны в связи с необходимостью выноса из жилой части поселка находящейся там производственной площадки ООО «Сельхозтехника», имеющего санитарно-защитную зону величиной 300 м.

Кроме того, в поселке резко нехватает рабочих мест в имеющихся организациях, учреждениях и предприятиях. Для удовлетворения этих потребностей проектом предложено вынести производственную зону поселка в западном направлении с размещением направлений с размещением на ней не только ООО «Сельхозтехника», но и ряда предприятий Ш, 1У и У класса вредности с санитарно-защитными зонами 300, 100 и 50 м, разместив ее на землях Пролетарского СП, на участке между поселком Горный и «М-4», проложив границы вдоль полезащитных лесополос. Предлагаемая площадь прирезаемого участка 60-70 га (с учетом необходимого разрыва от жилых домов до производственной площадки около 300 м).

Кроме того, намечено присоединить к поселку щелевидную полосу «ничейной» земли между границами Горненского ГП и Пролетарского СП, о которой написано в главе 5 настоящей записки с площадью этого участка 13,0 га.

Предлагаемое размещение указанного участка указано на основном чертеже генерального плана.

В связи с вышесказанным при удачном согласовании предполагается среди проектных работ 1-ой очереди указать необходимость разработки проекта  измененной границы поселения.

# ПРИЛОЖЕНИЕ